# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程

建设单位（盖章）： 永泰县交通建设发展中心

编制日期：  2024年03月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	21

一、建设项目基本情况	1

3

5

二、建设内容	6

2.1地理位置	6

2.2 项目由来	7

2.3 工程概况	7

本项目主要技术指标如下表。	9

2.4 建设方案	10

2.8 施工方案	26

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	38

4.3 选址选线环境合理性分析	56

五、主要生态环境保护措施	59

5.1 施工期生态环境保护措施	59

5.2 营运期环境保护措施及建议	64

5.3 环境保护管理计划	67

六、生态环境保护措施监督检查清单	70

内容	70

要素	70

施工期	70

运营期	70

环境保护措施	70

验收要求	70

环境保护措施	70

验收要求	70

七、结论	76

永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程	77

声环境影响专项评价报告	77

附件 1 项目委托函	105

附件 2 初步设计批复	106

附件3 土石方利用说明函	114

附件4 监测报告	115

附件5 三线一单综合查询报告书	119

119

附图 1 项目地理位置图	121

附图 2 本项目总平面布置图	122

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-350000-04-01-488074 |
| 建设单位联系人 | 永泰县交通建设发展中心 张友光 | 联系方式 | 13459477820 |
| 建设地点 | 福州市永泰县塘前乡官烈片区东北侧 |
| 地理坐标 | 起点坐标（东经119°10′22.59277633199994″，北纬225°53′37.69735089119976″） 终点坐标（东经119°10′32.1890592108″，北纬225°53′18.170598290640243″） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）-城市桥梁、隧道 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 路线总长度769.536m，其中桥梁工程全长502.5米。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福建省发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改网审交通 [2024]15号 |
| 总投资（万元） | 22737.3511 | 环保投资（万元） | 288 |
| 环保投资占比（%） | 1.27% | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 表1.1-1 专题设置情况表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电，涉及调峰发电的项目 人工湖、人工湿地：全部 水库：全部 引水工程：全部(配套的管线工程等除外) 防洪除涝工程：包含水库的项目河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为桥梁工程，不涉及左列情形 不设置 地下水 炉底石油和天然气开采：全部 地下水(含矿泉水)开采：全部 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为桥梁工程，不涉及左列情形 不设置 生态 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目 本项目不涉环境敏感区 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为桥梁工程，不涉及左列情形 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目。 城市道路(不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道)：全部 本项目为城市道路-城市桥梁项目 设置 环境风险 石油和天然气开采：全部 油气、液体化工码头：全部 原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部 本项目为桥梁工程，不涉及左列情形 不设置 本工程为桥梁建设项目，经检索《建设项目分类管理名录》（2021年版）属于五十二、交通运输业、管道运输业 131城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）--城市桥梁，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，需设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 一、规划名称：《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》符合性 本项目用地为规划中道路与交通设施用地，并已纳入永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划的交通建设工程，因此本项目建设符合《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1项目建设与国家产业政策符合性 本工程为城市桥梁建设，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“二十二、城镇基础设施”中的“1.城市公共交通”，属于鼓励类项目。本工程不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类、许可准入类及与市场准入相关的禁止性规定。本项目已通过福建省发展和改革委员会的初步设计批复，编号：闽发改网审交通 [2024]15号（见附件2），因此，本工程建设符合国家产业政策要求。 1.2用地合理性分性 根据国土资源部和国家发展改革委联合下发的关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知（国土资发〔2012〕98 号)，本项目不属于其所规定的限制项目和禁止项目，符合当前国家土地供应政策。 1.3与“三线一单”的相符性分析 1.3.1与生态保护红线的符合性分析 按照福建省人民政府办公厅2017年7月21日发布的《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》（闽政办〔2017〕80号），福建省生态保护红线划定成果调整工作方案如下：“二、调整范围和内容（四）调整禁止开发区域纳入的内容。根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域。国家级和省级禁止开发区域包括：①国家公园；②自然保护区；③森林公园的生态保育区和核心景观区；④风景名胜区的核心景区；⑤地质公园的地质遗迹保护区；⑥世界自然遗产的核心区和缓冲区；⑦湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；⑧饮用水水源地的一级保护区；⑨水产种质资源保护区的核心区等。以及（五）调整生态公益林等其他需要纳入红线的保护地纳入范围。此前省级以上生态公益林作为一个单独的红线保护类型，调整以后不再单列。结合我省实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围，主要涵盖：国家一级公益林、重要湿地、沙（泥）岸沿海基干林带等重要生态保护地”。 对照福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的内容，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、国家一级公益林等禁止开发区域。因此，本项目建设符合生态保护红线的要求。 1.3.2与环境质量底线的符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准， 声环境质量目标为《声环境 质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目施工阶段产生的扬尘在采取相关环保措施后均可达标排放；固废均可做到合理有效处置，不外排。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3.3与资源利用上线的符合性分析 项目为桥梁项目，用水、用电较少，且项目用水、用电统一由供水和供电部门提供，不会达到资源利用上线，且项目的实施不会对区域土地资源利用造成影响，因此项目符合资源利用上线的要求。 1.3.4与生态环境准入清单的符合性分析 本项目为桥梁工程，为城市基础建设中“城市公共交通建设”项目，属于基础设施、公共事业、民生建设项目。项目位于永泰县塘前乡，属于《福建省第一批国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》中提到的永泰县，对照《永泰县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，项目不属于负面清单中提到的限制类和禁止类。 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178 号）文件，项目涉及福州陆域中永泰县一般管控单元（环境管控单元编号 ZH35012530001）；永泰县优先保护单元（环境管控单元编号 ZH35012510010、ZH35012510011）及永泰县重点管控单元（环境管控单元编号ZH35012520003），详见图1.3-1，根据对照分析，项目符合福州陆域中福州陆域中永泰县一般管控单元（环境管控单元编号 ZH35012530001）；永泰县优先保护单元（环境管控单元编号 ZH35012510010、ZH35012510011）及永泰县重点管控单元（环境管控单元编号ZH35012520003），具体见下表1.3-1。 综上所述，项目符合“三线一单”控制要求。 |

| 其他符合性分析 | 1.3.5与《永泰县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（HJ1113-2020）符合性分析 根据《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，永泰县属于戴云山脉山地森林生态功能区，类型为水源涵养型。其负面清单涉及国民经济6个门类18大类21中类24小类，其中禁止类涉及国民经济2个门类3大类4中类4小类；限制类涉及国民经济6个门类16大类18中类20小类。 对照国民经济行业代码，本项目属于E4819其他道路、隧道和桥梁工程等。通过对照《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，本项目业不属于《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中永泰县所列的限制类及禁止类行业。 1.3.6项目选址合理性分析 本项目位于福州市永泰县塘前乡官烈片区东北侧，根据《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》，该地块规划划拨本项目建设，且本项目已于2024年1月取得了福建省发展和改革委员会出具的项目初步设计批复（闽发改网审交通【2024】15号，详见附件2），总用地面积63.05亩。本项目用地性质为：城镇道路用地（1207）。因此，本项目用地选址合理。 |
| --- | --- |

表1.3-1 项目与“永泰县生态环境准入清单”及“闽侯县生态环境准入清单”相符性

| 环境管控单元 编码 | 环境管控 单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH35012510010 | 永泰县水源涵养生态保护红线 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 | 本项目为桥梁工程，属于不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施，且符合《永泰县国土空间总体规划（2021-2035年）》（征求意见稿） | 符合 |
| ZH35012510011 | 永泰县一般生态空间-水源涵养 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 禁止无序采矿、毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。禁止新建高水资源消耗产业。禁止新建印染、制革、制浆造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染型工业项目 | 本项目为桥梁工程，不属于禁止新建的项目类型 | 符合 |
| ZH35012520003 | 永泰县重点管控单元 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 本项目为桥梁工程，不属于禁止引进的项目类型 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 | 本项目为桥梁工程，不属于新增大气污染物类型的项目 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 | 本项目为桥梁新建工程，不属于具有潜在土壤污染环境风险的现有企业 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 | 本项目为桥梁工程，不属于禁止新建的使用高污染燃料类型的项目。 | 符合 |
| ZH35012530001 | 永泰县一般管控单元 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 | 本项目为桥梁工程，不占用永久基本农田，已取得林地使用审批文件 | 符合 |

图1.3-1 本项目线路与福州市“三线一单”的位置关系图

图1.3-2 本项目在三区三线划定成果中与生态保护红线、与永久基本农田、城镇开发边界的关系图

图1.3-3 本项目与福州市三线一单陆域环境管控单元对照图

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程位于永泰县塘前乡官烈片区东北侧，项目起点接 G355 线，终点为桥梁终点，线性坐标：起点（东经119°10′22.59277633199994″，北纬25°53′37.69735089119976″），终点（东经119°10′32.1890592108″，北纬25°53′18.170598290640243″），本次设计路线总长度769.536m，其中桥梁工程全长502.5米。本项目地理位置见附图1。 图2.1-1 项目地理位置图 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 2.2 项目由来 官烈大桥工程位于大樟溪，是衔接塘前乡官烈片区及后尾片区的重要部分，是大樟溪南部（塘前乡官烈片区）向西部永泰县和东北部福州市区发展的纽带。本项目起点接G355线，终点为桥梁终点，项目终点与规划的南江滨路相交，官烈大桥的实施将完善和提升官烈片区两岸的交通网，充分发挥官烈片区的区位交通等优势，加快推进物流业发展，打通官烈大桥节点已经迫在眉睫。 永泰县交通建设发展中心拟投入2.2737亿元新建官烈大桥工程。福建省交通规划设计院有限公司于2023年10月完成了永泰县塘前乡官烈大桥工程初步设计，并取得批复（闽发改网审交通【2024】15号）。 本次评价以初步设计中路线和工程内容为评价对象，根据设计资料，项目起点接G355线，正交跨越大漳溪，设计终点为桥梁终点，继续延伸和规划的南江滨路相交，本次设计路线总长769.539米，其中桥梁工程全长502.5米，主线采用双向四车道，路基标准横断面宽度21.5米，设计通车时速40公里/小时。建设内容包括主桥、引桥，并配套建设照明、绿化、市政管网等附属设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本工程属于“五十二、交通运输业、管道运输业131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）-城市桥梁、隧道”，应编制环境影响报告表。因此，永泰县交通建设发展中心委托我司（委托函见附件1）编制该项目的环境影响报告表。 2.3 工程概况 （1）项目名称：永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程 （2）建设单位：永泰县交通建设发展中心 （3）建设地点：永泰县塘前乡官烈村 （4）建设性质：新建项目 （5）建设内容：道路工程、桥涵工程、改移工程和景观绿化等。 （6）建设规模：工程全长 769.536m，其中新建道路长 265.536m，采用二级公路兼城市道路标准建设，全线采用双向四车道，路基宽 21.5m，设计速度 40km/h；工程新建桥梁长502.5m，桥梁宽度26m，桥梁设计荷载为城-A 级，设计洪水频率 1/100，涵洞设计洪水频率 1/50；工程对国道 G355 进行改造，改造段长 540m，路基宽 12m，为二级公路，限速 40km/h。 （7）建设工期：总工期30个月（2024年4月~2026年9月）。 （8）工程投资：总投资22737万元 本项目工程组成详见表2.3-1。 表2.3-1 项目工程设计情况一览表 名称 工程内容 建设规模及工程参数 主体工程 新建桥梁工程 新建桥梁跨越大樟溪，设计路线总长769.539米，其中桥梁工程全长502.5米，主线采用双向四车道+人行道，行车道宽：2*（0.25+3.5+3.5+0.25）m，中间带宽度1.5m。 本项目官烈特大桥左桥上部结构采用4×(3×20)米PC现浇箱梁+(38+170)米混合梁无背索斜拉桥+39米PC现浇箱梁；右桥上部结构采用 2×(3×20)+2×(3×20.5)米PC现浇箱梁+(38+170)米混合梁无背索斜拉桥+39 米PC现浇箱梁。主塔采用独柱式斜塔混凝土结构配群桩基础，过渡墩采用薄壁墩配群桩基础。引桥下部构造采用薄壁墩配桩基础；U台、箱台配桩基础。 路面工程 官烈主线机动车道路面：4cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13＋6cm改性沥青砼 AC-20C+8cm沥青砼AC-25C＋1cm热沥青表处下封层+20cm5%水泥稳定级配碎石+18cm3%水泥稳定级配碎石＋15cm级配碎石垫层。 G355 改造段机动车道路面：4cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13＋6cm改性沥青砼 AC-20C+8cm沥青砼AC-25C＋1cm热沥青表处下封层+20cm5%水泥稳定级配碎石+20cm3%水泥稳定级配碎石＋18cm级配碎石垫层。 辅助工程 电力管线工程 拟在桥的两端各设置1座10/0.4KV 箱式变电站，变压器容量约250KVA，2台箱式变电站分别设置在道路桩号K0+200和 K0+760处，东西两侧各引入一路10KV电源至箱式变电站，10KV电源由就近的城区供电网络引来,箱变在桥端部绿化带中设置。 照明工程 大桥范围内的防撞护栏采用双侧对称布置LED低位照明灯具，路灯间隔为25~30米，灯杆高度约为10米，灯具安装在桥上的机非隔离带上；引桥采用双侧对称布置LED双头路灯，路灯间隔为25~30米，灯杆高度约为10米；均要求保证路面的平均照度应为20lx，总均匀度U0为0.4 交通工程 按国家交通相关规范要求，在道路两侧安设交通标志、标线及交通信号设施等。 公用工程 供电 施工区沿线有国家电网覆盖，工程施工用电可在就近的变电站搭接。 供水 施工期供水接政给水管网供给。 环保工程 废水 施工期：施工场内设有1座三级沉淀隔油池，对施工废水收集处理后循环使用或用于场地洒水降尘，不外排。施工期施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不外排。 运营期：本工程运营期水污染源主要为桥面径流，经配套设置雨水管网、桥面清扫，定期维护雨水口等措施，使桥面雨水及时排入雨水管网 废气 施工期：本工程通过设置施工围挡、在施工现场洒水以及覆盖遮蔽物等，可以有效减少施工过程大气污染物排放。 运营期：运营期废气主要为机动车尾气，经采取桥梁设置环保标志、清扫桥面等，降低汽车尾气对沿线大气影响。 噪声 施工期：选用低噪声设备，合理安排作业时间，采取合理的施工方式，采取合理施工布局，设置施工围挡等降噪措施； 运营期：采取道路两侧绿化维护、限鸣限速、加强桥面养护等措施，可有效降低噪声对周边声环境的影响。 固废 施工期：设置垃圾桶，生活垃圾圾收集后交由环卫部门统一处理；建筑垃圾及时清运。 运营期：固废主要为散落运载物、行人和车辆丢弃的垃圾及落叶等，由环卫部门定期清理。 风险防范 拟设置一座容积为58m³的收集池，该收集池兼有沉淀、隔油和蓄毒作用，可将事故径流水截留，避免事故下直接对大樟溪水质造成不良影响。事故情况下的冲洗水或初期雨水收集至收集池后再用槽车外运处理。 临时工程 施工场地区 拟在K0+207处设1个施工场地区，占地面积约0.66hm²，主要用于堆放建材、停车以及布设简易办公生活用房，工程建设所需混凝土采用外购商品砼等，不设食堂、宿舍等生活设施，施工工人生活租用附近民房。 表土堆放场 本项目表土堆场拟设置于项目区 K0+207左侧红线范围外，占地面积 0.36hm²，表土平均堆高不超过 2.0m，堆放过程中在周边采取排水、沉沙、拦挡及苫盖等措施。表土回填后，清理场地，全面整地后交还地方。 施工便道（便桥） 施工中所需的机具、设备及建材可通过现有的公路运输抵达施工现场，仅在项目终点至附近现状道路设置便道长0.50km，宽7m，施工便桥位于跨河施工路段，位于用地红线内，长0.17km，宽7m 本项目主要技术指标如下表。 表2.3-2 项目主要线性标准一览表 技术指标 序号 名称 单位 指标 1 道路等级 二级公路 2 路线长度 m 769.536（其中桥梁全长502.5m） 3 路基宽度 m 21.5 4 设计速度 km/h 40 5 园曲线 最小半径 一般值 m 150 极限值 m 60 6 凸形竖曲线最小半径 一般值 m 700 极限值 m 450 7 凹形竖曲最小半径 一般值 m 700 极限值 m 450 8 最大纵坡 % 6 9 最短坡长 m 120 10 缓和曲线最小长度 m 35 11 最大超高横坡度 % 6 12 汽车荷载等级 等级 公路-I级 13 路面设计标准轴载 BZZ-100KN 14 设计洪水频率 大桥 1/100 涵洞、路基 1/50 15 沥青路面设计使用年限 年 15 16 桥涵设计荷载 公路-I级（城-A级校核） 经济指标 1 项目总投资 万元 22737.3511 2 建安工程费 万元 19462.0896 3 土地使用及拆迁补偿费① 430.0169 4 工程建设其他项目费用 万元 1782.9906 5 预备费 万元 1062.254 6 建设工期 月 30 注：①本项目共拆迁电力杆3根，干扰长度0.5公里；共拆迁电讯杆5根，干扰长度0.4公里；共拆迁地下光缆1公里,变电室1处，小型通信基站1座；涉及拆迁房屋464㎡，房屋现状均无人居住，主要用于养殖。 2.4 建设方案 2.4.1 桥梁工程设计 一、总体布置 ①桥梁跨径布置 本方案主桥跨径组合为38+170=208m，引桥组合为G355侧引桥：左幅-4×(3×20)米/右幅-3×20+3×20+2×(3×20.5)m PC现浇箱梁，规划滨溪路侧引桥：39mPC现浇箱梁；桥面竖曲线由道路纵断面确定，主跨梁底标高满足通航净高8m的要求。 图2.4-1 全桥概略总体布置图 （单位：cm） ②横断面布置 本项目官烈特大桥公路路基横断面采用整体式，路基宽21.5米，设计速度 40Km/h的四车道二级公路兼城市道路功能。其中：人行道宽度2.5m，机动车道宽度7.5m（0.25+7+0.25），中央分隔带宽度1.5m，机动车道宽度7.5m（0.25+7+0.25），人行道宽度2.5m。 图2.4-2 21.5m路基段标准横断面图 （单位：m） 国道G355公路路基横断面采用整体式，路基宽12米，二级公路，本项目改造路段现状道路为区域限速40km/h。其中：土路肩宽度0.75m，硬路肩宽度1.75m，机动车道宽度3.5m×2,硬路肩宽度1.75m，土路肩0.75m。 图2.4-3 12m路基段标准横断面图 （单位：m） ③桥塔设计 本桥索塔采用单柱式混凝土塔，索塔倾斜，与水平面夹角为58°，布置在中央分隔带上，并与主梁固结。索塔采用C50 混凝土，全高123.0m，上塔柱为箱形截面，横向宽 4.5m，纵向宽 9.0m，下塔柱为变截面实心截面，横向宽4.5～11.2m，纵向宽9.0～21.0m。 承台采用C40混凝土，承台尺寸为23.0m（顺桥向）×23.0m（横桥向）×6.0m（厚度），四角设R=2.0m的圆弧倒角。承台底采用2.0m厚C25混凝土封底。 桩基础采用C35混凝土，单桩直径2.5m，桩间距6.25m，顺桥向4排，横桥向4排，共16根钻孔灌注桩。 图2.4-4 主塔结构图 ④主梁 主梁采用混凝土梁和钢箱梁组成的混合梁，其中钢箱梁采用整箱形式，边跨采用现浇支架施工的混凝土箱梁。桥梁钢箱梁侧全宽26m，混凝土梁侧全宽 26~28.5m，梁高2.8m（梁中心处），主梁高宽比1/9.29。主梁标准断面见图2.4-5。 图2.4-5 主梁标准横断面 ⑤过渡墩及基础 过渡墩采用盖梁与花瓶墩，盖梁横桥向长为23.3m，纵桥向长3.6m，主桥侧高 3.0m，引桥侧高3.8m。花瓶墩墩顶、墩底截面尺寸分别为11.9（横向）×2.8（纵向）m、8.3（横向）×2.8（纵向）m。承台横桥向长为14.0m，纵桥向长9.0m，承台厚 3m，设半径为1m的倒圆角。基础采用6根直径φ2m钻孔灌注桩。过渡墩及基础一般构造见图2.4-6。 图2.4-6 过渡墩及基础一般构造图 二、主桥施工方案设计 本桥主跨采用浮运及节段吊装方案。桥梁桩基和承台均采用围堰方法施工；引桥小箱梁利用架桥机逐孔架设；斜拉桥主梁节段通过船舶水运至现场，利用浮吊和桥面吊机悬臂吊装。施工具体的施工步骤如下： （1）①施工主塔水下桩基部分；②施工边墩、辅助墩及引桥基础部分；③施工桥台基础部分；④浇注边墩墩身、引桥墩身、辅助墩及桥台部分台身；⑤浇筑主墩承台；⑥施工塔吊平台。 （2）①逐节拼装塔吊；在承台上浇筑下塔柱混凝土；③分节段浇筑塔柱。 （3）①在浇筑主塔上塔柱混凝土的同时，架设施工临时支架，并按设计要求对支架进行压重；②架设主塔两侧主梁钢箱梁节段,完成墩梁固结；③安装移动式桥面吊机，为下一步吊装钢箱梁作准备。 （4）①挂设第一对斜拉索；②吊机前移架设下一钢箱梁节段；③南岸钢箱梁同步拼装。 （5）①挂设钢箱梁节段，张拉斜拉索。 （6）①合拢主跨钢箱梁；②拆除挂桥面吊机；③拆除主桥南岸支架；④第二次调整全桥索力。 （7）①拆除塔吊；②进行桥面铺装层及附属结构施工。 三、引桥结构设计 结合路线总体平纵面及现有航道的位置，引桥上部结构采用G355侧岸：左幅 4×(3×20)mPC现浇箱梁、右幅2×(3×20)+2×(3×20.5)mPC现浇箱梁，滨溪路侧岸：39mPC现浇箱梁。引桥下部构造采用薄壁墙式墩配桩基础；箱台配桩基础、U台配桩基础。 图2.4-7 引桥横断面图 2.4.2 道路工程 （一）平纵面设计 本项目新建官烈大桥位于规划地块东北侧，起点接G355线，桩号K0+000，路线沿东南方向沿一化化工厂边缘布设，于一化东南侧设置S弯（两处平曲线半径分别为82m和88m），之后路线往东南展线，以主跨无背索混合梁斜拉桥正交跨越大樟溪，正交跨越大漳溪，设计终点为桥梁终点K0+788.68，本次设计路线总长769.536米，其中桥梁总长约502.5m。项目终点继续延伸和规划的南江滨路相交，南江滨路中心交叉点道路标高为19.7米。 设计最大纵坡为6%，最短坡长为120m，最大超高横坡度为6%，最小凸竖曲线半径极限值为700m，最小凹曲线半径极限值为700m，圆曲线最小半径极限值为150m。 （二）横断面设计 本项目官烈主线路基横断面采用整体式，路基宽21.5米，设计速度40Km/h 的双向四车道其中：21.5m=人行道（2.5m）+路缘带（0.25m）+机动车道（7m）+路缘带（0.25m）+中央分隔带（1.5m）+路缘带（0.25m）+机动车道（7m）+路缘带（0.25m）+人行道（2.5m），21.5m路基标准横断面如下图所示。 图2.4-8 21.5m路基标准横断面设计图 本项目主桥横断面采用26 米，设计速度 40km/h的双向四车道，。其中：26m=护栏（0.5m）+人行道（2m）+路缘带（0.25m）+机动车道（7m）+路缘带（0.25m）+安全净距（0.25m）+护栏（0.5m）中央分隔带/桥塔（4.5m）+护栏（0.5m）+安全净距（0.25m）+路缘带（0.25m）+机动车道（7m）+路缘带（0.25m）+人行道（2m）+护栏（0.5m）。26m桥梁标准横断面如下图所示。 图2.4-9 26m桥梁标准横断面设计图 本项目G355改造段落路基横断面采用整体式，路基宽12米，设计速度40Km/h 的双向两车道。其中：12m=土路肩（0.75m）+硬路肩（1.75m）+机动车道（7m）+硬路肩（1.75m）+土路肩（0.75m）。12m 路基标准横断面如下图所示。 图2.4-10 12m路基标准横断面设计图 本项目在 K0+160.319、AK0+109.977 附近增加两条人行改路，人行改路路基宽度为4.5m。4.5m 路基标准横断面如下图所示。 图2.4-11 4.5m路基标准横断面设计图 （三）交叉口设计 ①起点与与国道G355线T型交叉口设计具体采用如下： 1）将弯道半径优化至 R=320m，考虑前后与现状路接顺，本次需改造段落长约540m。改造段落共设置 2 处平曲线，半径分别为480m和320m，采用S型曲线连接。 2）本项目与国道G355 交叉时，采用灯控交叉口形式，根据需求展宽车道。北侧进口道展宽一个专用左转车道；北侧出口道展宽一个专用右转车道；南侧进口道展宽一个专用右转车道。 3）本改造段落两侧有工厂及居民房屋，采用灯控平交口形式。考虑到交叉口范围R=320m接近不设超高临界值，为提高行车安全性，本次在平交口范围内，设置超高，全超高段超高值为2%。 4）北侧进口道展宽外侧存在国防光缆，以及北侧出口道展宽外侧存在基本农田，用地受限区域，通过优化平纵，设置边坡支挡等措施来避开。 ②终点与规划江滨路T型交叉口设计具体采用如下： a、本项目与规划江滨路交叉时，采用灯控交叉口形式，根据需求展宽车道。东侧进口道展宽一个专用右转车道展宽段采用70m，渐变段为30m；西侧进口道采用展宽一个专用专用左转车道，出口道展宽段采用70m，渐变段为30m。 b、本次设计进口道车道宽度为3.5m，出口道车道宽度为3.5m。 c、交叉点处纵坡为2.5%，满足交叉口纵坡要求且视距良好。 （四）路基及边坡防护设计 根据本项目设计，本项目路基段均为填方路基。填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，路床填料最大粒径应小于100mm，路基填方最大粒径应小于150mm；路床顶面以下1.5m 必须采用工程力学性质良好的土质填筑；本项目路基上路床30cm要求填砂类土, 其填料的颗粒组成要求如下：＞0.075mm的颗粒含量应大于75%，＜0.002mm 的粘粒含量应小于10%。公路路基当换填透水性材料时，宜采用级配良好的砂、砾石、卵石、片石、片碎石等透水性材料或强度较高的砂土。 本次路基防护考虑“液压客土喷播植草防护、拱形骨架”等边坡防护，支挡采用挡土墙收坡，挡土墙采用C20片石混凝土和浆砌片石混凝土。 （五）路面工程 路面荷载为Bzz－100标准轴载。路面工程设计年限为15年。 本项目机动车道路面拟采用的半刚性基层沥青砼路面方案。具体结构如下： ①官烈主线机动车道路面： 4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13＋6cm 改性沥青砼 AC-20C+8cm 沥青砼AC-25C＋1cm热沥青表处下封层+20cm5%水泥稳定级配碎石+18cm3%水泥稳定级配碎石＋15cm级配碎石垫层。 ②G355 改造段机动车道路面： 4cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13＋6cm 改性沥青砼AC-20C+8cm沥青砼AC-25C＋1cm热沥青表处下封层+20cm5%水泥稳定级配碎石+20cm3%水泥稳定级配碎石＋18cm级配碎石垫层。 ③人行道路面： 主线人行道路面设计：8cm 彩色环保透水砖+3cm中粗砂+20cm C20透水混凝土基层+10cm级配碎石垫层。 人行改路路面结构设计：水泥混凝土路面：水泥混凝土面层厚 20cm，5%水泥稳定碎石基层厚15cm，级配碎石底基层厚 10cm。 （六）附属设施 包括交通标线、交通标志、交通信号控制与监控设备等。 2.4.3 排水工程 （1）路基排水 ①不论挖方或填方均设计了纵向排水沟或边沟。边沟断面挖方段为矩形边沟，断面尺寸为(宽×高)60×80厘米，同时根据路段的纵坡、汇水面积、地下水丰富程度等情况，视需要加大边沟尺寸。填方段的排水沟为矩形、倒梯形排水沟，断面尺寸为(宽×高)60×80厘米或 60×60厘米，采用标准化的预制块路堤排水沟 ②在挖方边坡上方汇水较大的区域，在挖方边坡顶外5.0米开挖的截水沟（地面线坡度较陡的段落采用”U”型截水沟，地面线坡度较缓的段落采用梯型截水沟），拦截地表水通过急流槽汇集路侧的排水沟由涵洞排出或直接从边坡低处排出。 路面排水 降落在路面上的雨水，通过路面横坡迅速排出路面范围，避免行车道路面范围内出现积水而影响行车安全。路面排水采用漫流式，即不设挡水缘石，路面水迅速沿横向漫流，经边坡排向路基边沟，避免路面积水，保证行车通畅。 （3）桥面排水 桥面排水采用纵排和横排结合方式，通过在桥墩处的雨水管沿墩柱排到地面，引入地面排水系统，排水横管顺桥梁纵坡，坡度不小于0.01。桥梁排水管采用 PE100管。 （4）雨水管道设计 本项目雨水管道为双侧布管，雨水管道布设在辅道下，雨水干管管径为 DN600～DN800，路外场地预留 DN600 横穿管，预留至红线外2.0m，端头设置检查井，间隔约90～150m。本雨水管道主要是收集道路及周边地块雨水，最终排入河道。 2.4.4 绿化工程 本项目景观绿化主要为中央分隔带、分离式路基间空地绿化。根据主体设计资料，树种选择黄槐、苏铁、非洲茉莉花、红花三角梅球等。项目景观绿化面积 0.0558hm²，路堤边坡植草（草灌）绿化0.82hm²。 2.4.5 照明及亮化工程 （1）功能照明方案 ①机动车道：在大桥范围内的防撞护栏采用低位照明双侧对称布置方式：LED线性低位照明灯具距路面高度约1.0-1.2米，灯具间隔约2米，连续布灯；要求保证路面的平均照度应不小于30lx，总均匀度U0不小于0.4，功率密度LPD不大于1.0W/m2； ②硬路肩：在大桥范围内采用LED护栏低位照明灯，安装在人行护栏栏杆内侧及机非防撞分隔栏处，路面的平均照度为10lx。 （2）功能供配电设计 道路和桥的功能照明均为三类负荷，拟在桥的两端各设置1座10/0.4KV箱式变电站，变压器容量约250KVA。2台箱式变电站分别设置在道路桩号 K0+200和 K0+760处。东西两侧各引入一路10KV电源至箱式变电站，10KV电源由就近的城区供电网络引来，箱变在桥端部绿化带中设置。 （3）景观照明 ①桥塔的上半部照明，拟运用LED大功率灯具采用投洗结合的方式在内外侧进行照明，精确控制灯具的光束角度，灯光由下向上投射或侧洗，将光线限定在镂空造型板范围内；桥塔下半部的做法与上部保持一致。 ②本次缆索照明作为次亮表现，照明设计上拟采用可控灰度动态变化的LED 大功率窄角带水平拉伸投光灯具，选用体积小品质高的灯具。 ③桥身侧面照明设计，拟在桥身两侧设置镂空浪花造型的穿孔钢板，对应塔柱的装饰特征，使用RGBA可控LED洗墙灯在浪花造型内侧进行强调。 ④桥墩的照明，采用了与桥塔相同色彩的LED洗墙灯的黄光进行照明，灯光由桥墩根部向下投射，将桥墩亮化，并且在桥墩的南北两侧凹槽内使用LED洗墙灯将凹槽打亮，并且可进行RGBA同步变化，使桥墩与主桥的变化保持一致。 （4）桥体照明的供配电设计 桥的景观照明为三类负荷（单电源供电），拟在主桥两侧上由东向西共设12台景观照明配电箱，桥的两侧分别设6台，6台配电箱链式配电。由主桥两端的箱式变电站分别引出两路0.23/0.4kV电源。 2.5 主要工程量 本项目用地总面积4.8965hm2，其中永久占地4.1765hm2，临时占地0.72hm2。工程挖方总量3.17万m3（表土0.08m³、土方2.17万m³、石方0.05万m³、钻渣0.87万m³），填方9.92万m3（其中表土0.08万m³、改良土0.25万 m³、土方9.52万m³、石方0.07万m³），开挖自身综合利用2.30万m³；借方7.62万m³（其中土方7.60万m³、石方0.02万m³），余方0.87万m³（钻渣0.87万m³，作为绿化底土），借方来自本项目建设单位在建项目永泰县X184葛岭至丹云段二期工程（详见附件3）。 表2.5-1 占地面积一览表（hm2） 占地性质 项目组成 园地 林地 交通运输用地 水域及水利设施用地 合计 其他园地 其他林地 公路用地 农村道路 小计 河流水面 永久占地 路基工程 0.1941 0.6796 1.0715 0.8309 1.9024 2.7761 桥涵工程 0.3486 0.3486 0.9618 1.3104 改移工程 0.09 0.09 0.09 小计 0.1941 0.6796 1.4201 0.9209 2.3410 0.9618 4.1765 临时占地 施工场地 0.31（0.41） 0.31（0.41） 施工便道 0.35 0.35 （0.385） 0.35（0.385） 表土堆场 0.06 0.06 小计 0.37（0.41） 0.35 0.35 （0.385） 0.72（0.795） 合计 0.1941 0.6796（0.41） 1.4201 0.9209 2.3410 0.9618（0.385） 4.8965（0.795） 注：1.（）表示位于永久占地范围内。 2.桥梁占地为桥梁投影面积。 3.沉淀池结合桥下空地等永久征地内，不新增临时占地。 表2.5-2 土石方平衡（万m3） 序号 项目 开挖量 填筑量 自身利用 借方 余方 表土 土方 钻渣 石方 土方 石方 表土 改良土 土方 石方 钻渣 1 路基工程 0.78 0.04 7.62 0.04 0.82 6.84 2 防护及排水工程 0.09 0.01 0.09 0.01 0.10 3 桥涵工程 1.08 0.87 1.08 0.02 1.08 0.02 0.87 4 改移工程 0.22 0.22 0.22 5 施工便道 0.14 0.14 6 施工生产区 0.37 0.37 7 表土堆放区 8 表土剥离与覆土工程 0.08 0.08 0.25 0.25 合计 0.08 2.17 0.87 0.05 9.52 0.07 0.08 0.25 2.30 7.60 0.02 0.87 2.6 交通量预测 根据规范桥梁交通量达到饱和状态时的桥梁设计年限为：15年。根据建设单位提供的可研资料，项目各预测水平年各时段交通量见下表： 表2.6-1 交通量预测 单位：pcu/d 年份 2026年 2030年 2035年 2041年 交通量 3340 5203 6147 7123 表2.6-2 车型构成交通量预测结果 单位：pcu/d 年份\方式 微型车 小型车 中型车 大型车 2026 1145 1323 459 413 2030 1578 1645 1040 940 2035 1418 1340 1498 1891 2041 1399 1485 1942 2297 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 2.7总平面布置及现场布置 2.7.1 总平面布置 永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程线性坐标：起点（119°10′28.0408462572″，25°53′25.576571902092002″），终点（东经119°10′32.1890592108″，北纬25°53′18.170598290640243″），桥梁全宽26m，长度502.5m，新建桥梁中心桩号为ZK0+516.288。具体平面布置见附图2。 2.7.2 纵断面 路线纵断面设计成果如下：设计最大纵坡为6%，最小坡长为172.101m，最大坡长为191.153m，最小凸竖曲线半径极值为700m，最小凹曲线半径极值为700m，最小园曲线半径极值为150m。 2.7.3施工布置 （1）施工准备 本工程实施时将涉及到交通、规划、环保、绿化、供电、电信等许多环节和部门。因此，施工前的准备工作主要围绕施工现场的“三通一平”展开，确保本工程按计划施工。主要施工准备工作有： ①三通一平：施工现场的水、电、路尽可能结合永久设施进行报建，施工便道与附近村庄的道路改造综合考虑，在供本项目使用结束后，便道可用于周边居民通行。 ②管线迁移：施工范围内的各种管线要做改移或保护处理，施工前要进行详细的调查和探测工作，提出修改方案，报主管部门审批。 ③施工现场：本工程标准化施工场地，全部硬化，避免施工过程中产生较大水土流失，有利于施工生产。 （2）施工部署 工程施工队伍在施工前应做好充分的准备工作，选用施工经验丰富和组织管理能力强的人员组建项目经理部。安排详细的施工计划，将专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中。 （3）施工过程 ①注意合理安排各工序的施工顺序和时间，路基、路面及安装布置 等可分层（块）流水作业，尽可能扩大施工作业面，提高施工效率，确保工程质量及运营、施工安全。 ②工程建设中应切实采取有效措施，谨防建筑工地施工扰民现象发生，严格遵守有关条例和规定，中午和夜间按时停止作业，工地周边设置1.8米以上围挡，减少施工期间施工噪音对区域居住区的影响。 ③施工期应加强水土保持工作，采取绿化、护坡、驳岸等工程措施，防止水土流失，减轻对环境的影响。 ④施工过程中做好交通组织工作，按分幅、分段施工。做好交通组织引导，确保行人、车辆运行不受影响。 ⑤施工区布置 a.施工场地区 本项目拟在K0+207处设1个施工场地区，占地面积约0.66hm²，主要用于堆放建材、停车以及布设简易办公生活用房，工程建设所需混凝土采用外购商品砼等，不设食堂、宿舍等生活设施，施工工人生活租用附近民房。 b.施工便道（便桥） 本项目起点接现状G355线均已建成通车，可直接连通至本项目施工场地，同时，本项目用地红线内分布有1条双向2车道的水泥村道，便于厂内的物料运输，因此仅在终点侧设置0.5km施工便道以及跨河施工路段设置长0.17km，宽7m的施工便桥。 项目施工便道共占地面积0.735hm²，其中0.385hm²位于用地红线范围内，0.35hm²位于用地红线范围外。施工便桥采用钢便桥形式，便桥施工结合实测的河道资料和施工要求荷载进行布设，为最大程度减小对大樟溪的影响，便桥采用摩擦桩基础。 c.表土堆放 本项目占地范围沿线有可剥离的表层土，主体工程施工前期对其进行剥离并堆放在表土堆场，用于后期绿化覆土。表土堆场拟设置于项目区K0+207左侧红线范围外，占地面积0.36hm²，表土平均堆高不超过2.0m，堆放过程中在周边采取排水、沉沙、拦挡及苫盖等措施。表土回填后，清理场地，全面整地后交还地方。 图2.7-1 项目施工场地区及表土堆场位置示意图 |
| 施工方案 | 2.8 施工方案 2.8.1 施工工期 项目计划于2024年4月开工，2026年9月完工，建设工期30个月。项目施工进度安排见下表2.8-1。 表2.8-1 工程进度计划表 2.8.2 施工方案及主要工艺 （1）路基工程 ①新建路段 填方路堤施工时，土石方填筑采用水平分层填筑法施工，地面横坡缓于 1：5 时可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡为 1：5～1：2.5 时，原地面应挖台阶，台阶宽度不小于2m，挖成 4%的内倾斜坡度。挖方路堑施工时，土方开挖自上而下进行，不得乱挖超挖，机械开挖配以平地机或人工分层修刮平整；石方开挖能用机械开挖的直接用机械开挖，不能用机械开挖的用爆破法，选用中小炮爆破。土质路基压实应采用重型击实标准控制，路基填筑采用分层压实法，主要采用推土机、挖掘机、装载机和压路机等施工机械，严格控制有效压实厚度。 ②改建路段 本工程改建路段，根据设计标高，无需对现有道路路基进行拆除，但需将老路路面结构破碎处理后重新碾压填筑；对拓宽段为减少新老路堤的不均匀沉降，在新老路堤的搭接处采用挖台阶方式进行加固处理，1：1.5 坡率将原路基边坡挖成台阶状，并设置 4%的内倾的坡度，然后进行新旧路基搭接，路基搭接完成后，然后与拓宽路段加铺宕渣继续填筑路基至设计路基宽和标高。老路面开挖、破碎及凿除采用机械配合人工的方式进行，采用挖掘机和破碎机械施工。对于改建路段，由于基本与老路重合，采用半幅施工的方式保证车辆通行，待半幅具有基本通行能力的情况下，开始另外半幅施工。 ③特殊路段 占塘路段 沿塘路段，根据工程实际情况采用抛石挤淤或翻晒塘底淤泥的施工工艺，减少了开挖淤泥可能产生的水土流失。 半填半挖路段 在半挖半填路段，除加大台阶宽度外，还根据地质和纵、横断面情况对台阶进行特殊设计，选择渗水性好的填料，并在填挖交接界处增设加筋材料，注意换填和引排水处理，加强路基整体性和强度，减少沉降差异，避免路基开裂和失稳。 路桥（涵）过渡路基 为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对桥梁和涵洞（通道）两侧均设置过渡段加强处理。桥涵台背过渡段采用砂砾石或碎砾石透水性材料填筑，压实度不应小于 96%。另外，台背路基与锥坡填土应同时进行。 软基处理路段 根据主体设计资料，国道G355沿线 k0+110~k0+240 冲海积地貌路段等，下覆厚度约6～8m的淤泥。采用预应力管桩等载预压处理。 ④路基边坡 填土高度小于等于8.0m时，边坡坡度采用1：1.5；填土高度大于8.0m时，采用台阶式边坡，在8.0m处变坡，设置2m宽台阶。 （2）桥涵工程 桥梁上部结构采用混合梁无背索斜拉桥、PC 现浇箱梁结构，下部结构采用独柱式斜塔预应力混凝土结构、薄壁墩墩，U台、箱台台；基础采用钻孔灌注桩。 水上钻孔施工平台施工时，施工平台考虑现场搭设辅助平台与栈桥连成整体形成钻孔平台。栈桥及便桥均采用钢板搭建，施工结束后及时拆除。对于河中桩施工时，先打设护筒，护筒沉入可采用压重、振动、锤击等方式。护筒设置后，然后钻孔、清孔，最后进行混凝土灌注，钻孔和清孔过程中钻渣泥浆，由管道运输至布置在桥梁附近的泥浆池中，进行循环利用、固化处理。 围堰工程 工程沿线穿越河道，桥梁施工时拟采用拉森桩钢板桩围堰施工，拉森桩钢板桩围堰施工是使用钢板桩逐根插打，钢板桩之间互相咬合，最后封闭成一个整体，可以挡住外侧的水土。 ①钢板桩打入施工工艺 履带吊停在施工平台上，侧向施工，便于测量人员观察。挂上振动锤，升高，理顺油管及电缆。 锤下降，开液压口，拉一根桩至打桩锤下，锁口抹上润滑油，起锤。 对准桩与定位桩的锁口，锤下降，靠锤与桩自重压桩至淤泥以下一定深度不能下降为止。 试开打桩锤 30 秒左右，停止振动，利用锤惯性打桩至坚实土层，开动振动锤打桩下降，控制打桩锤下降的速度，尽可能的使桩保持竖直，以便锁口能顺利咬合，提高止水能力。 板桩至设计高度前 40cm 时，停止振动，振动锤因惯性继续转动一定时间，打桩至设计高度。 松开液压夹口，锤上升，打第二根桩，以上类推至打完所有桩。打桩前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物，在打完钢板桩后，开始进行钢板桩围堰内的止水处理。 ②围堰抽水与内支撑安装 钢板桩围堰合拢后开始安装围檩，围檩采用双拼 I32b 型钢，支撑管采用Ф400*8mm钢管桩。按设计支撑架间距和标高在钢板桩上焊接一个牛腿支架，牛腿支架必须在同一标高，焊接完毕后先安装围檩，再安装钢管桩顶紧。 ③防渗与堵漏 钢板桩打入之前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物。当锁口不紧密漏水时，用棉絮等在内侧嵌塞，外侧包裹一层防水彩条布，起到防水和减小水压力的双重效果。 （4）路面施工 路面采用配套路面施工机械设备，专业化施工方案，配置少量的人工辅助施工。从经济性、使用要求、受力状态，土基支撑条件和受自然因素影响程度的不同需要，一般均采用多层结构，针对路面结构的不同层次，在强度、稳定性和耐久性方面保证其质量。施工采用沥青拌合站集中拌合、摊铺机摊铺、压路机碾压法施工，配置少量的人工辅助作业。 （5）交叉工程 工程平面交叉道路采用开放式，在被交道路上配合减速让行或停车让车等安全设施。平面交叉道路衔接施工工艺与路基、路面工艺一致。 （6）路基排水与防护工程 工程路基排水包括排水沟、截水沟，C20砼浇筑，采用机械配合人工方法；路基边坡防护工程包括挡墙、植草护坡等，均采用机械配合人工方法；挡墙施工先放线，挖掘机开挖基础，人工整平，基础浇筑及挡墙砌筑均采用机械配合人工方式，基础开挖土方就近摊平在路基上；框格植草施工前平整坡面，框格骨架砌筑完成后进行框格内覆表土，采用机械液压喷播植草方式将草种播于坡面，加盖无纺布后养护成坪，期间应适时施肥并注意病虫害防治工作。 （7）改移工程 改路工程施工工艺同工程路基工程工艺相同，路基填筑采用压实机分层压实，再进行路面施工。 （8）景观绿化 绿化工程在路基工程施工完毕后进行，对中央分隔带和机非分隔带等区域覆土后绿化。撒播植草、灌木挖坑、栽植、浇水、覆土等均采用人工方法施工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 地表水功能区划 本项目周边地表水体为大樟溪，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号），大樟溪主要功能为渔业用水、农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。标准值详见表3.1-1。 表3.1-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 序号 污染物名称 单位 标准值 标准来源 1 pH 无量纲 6-9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类 2 高锰酸盐指数 mg/L ≤6 3 COD mg/L ≤20 4 BOD5 mg/L ≤4 5 石油类 mg/L ≤0.05 6 溶解氧 mg/L ≤5 3.1.2 地表水环境质量现状 （1）福建省水环境质量 根据2021年福建省生态环境状况公报(http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/shjgl/202206/t20220610_5928224.htm)显示，2021年全省主要流域水质状况全省主要流域共设置375个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)及《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)评价，水质状况为优。I~III类水质比例 97.3%，其中I~II类水质比例53.3%。 （2）地表水水质现状调查 本项目周边水体为大樟溪流域，本评价收集了福建省生态环境厅发布的大樟溪(永泰-闽侯交界断面)2021年水质周报数据(https://sthjt.fujian.gov.cn/wsbs/bmfwcx/szcx/)，2021年40周~46周大樟溪水质均能达到地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。详见表 3.1-2。 表3.1-2 大樟溪水质调查结果统计表 日期 监测 断面 监测结果 水质 类别 pH（无量纲） DO（mg/L） CODmn（mg/L） TP（mg/L） NH3-N（mg/L） 2023年40周 大樟 溪(永 泰-闽 侯交 界断 面) 7.09 9.01 3.44 0.081 0.04 III 2023年41周 6.75 7.55 3.48 0.096 0.03 III 2023年42周 6.6 7.63 2.87 0.114 0.03 II 2023年43周 6.57 7.66 3.7 0.118 0.03 III 2023年44周 6.68 8.32 3.11 0.089 0.04 II 2023年45周 6.65 7.8 3.46 0.100 0.04 II 2023年46周 7.00 9.21 3.51 0.088 0.04 II 图3.1-1 地表水环境质量状况截图 3.1.3 环境空气质量功能区划 本项目位于福州市永泰县塘前乡，根据《福州市环境空气质量功能区划》(榕政综[2014]30号)，项目所在区域为环境空气质量功能区二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二类标准限值。详见表3.1-3。 表3.1-3 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准 单位 SO2 年平均 60 μg/m³ 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 24小时平均 70 1小时平均 150 PM2.5 24小时平均 35 1小时平均 75 3.1.4 大气环境质量现状 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标 区。根据福建省生态环境厅发布的关于2021年12月和1-12月福建省环境空气质量通报显示（https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202301/t20230129_6099402.htm）：2022年1-12月，福州市达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数为2.51。在福建省城市中排名第三。由此可知，福州市城区环境空气质量总体达到二级标准，永泰县属于达标区域。 图3.1-2 环境空气质量状况 根据福州市永泰县人民政府网址发布的永泰县2023年5月空气质量月报 （http://www.yongtai.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/kqzlyb/202306/t20230612_4618774.htm）显示：永泰县2023年5月份县城空气监测天数31天，达标率 100%。其中一级达标率67.7%，二级达标率32.3%，综合质量指数为1.99，AQI均值为48。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等6项污染物浓度指标日均值（其中O3为日最大8小时平均值）均符合国家环境空气质量标准（GB3095-2012）二级水平，空气质量较好。 图3.1-3 永泰县环境空气质量截图 3.1.5声环境功能区 本项目位于福州市永泰县城塘前乡官烈片区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，本项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 详见表3.1-4。 表3.1-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区划 适用区域 昼间 夜间 3类 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防 止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 65 55 4a类 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域 70 55 图3.1-4 永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编用地布局规划图 3.1.6 声环境质量现状 本项目监测点位有3个，昼间声级51.4~68.4dB，夜间声级44.9~54.3dB，各测点均能符合昼、夜间相应功能区标准。 3.1.7 生态环境 本项目位于州市永泰县城塘前乡官烈片区，据现场勘查，本工程沿线两侧主要是工厂、农田等，本区域植被主要为农田，周围无受保护的珍稀或濒危动、植物种类，无压覆矿产资源，也无名胜古迹和自然保护区。 |
| --- | --- |
| 生态环境保护目标 | 3.2 生态环境保护目标 （1）生态环境保护目标：本工程生态影响评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中规定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。拟建项目沿线主要生态环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 项目沿线主要生态环境目标 敏感目标 及位置 敏感目标特征 相互关系 影响因素及时段 林地 沿线永久性占地约0.6796hm² 占用 土地占用造成林地等的减少；影响时段主要在施工期及运营期 植被（全线） 沿线植被类型以灌木丛、草本为主 占用 土地占用将造成植被的损失；影响时段主要在施工期 临时堆土场的自然植被与水土保持 沿线设临时堆土场1处 临时占地 地表植被破坏，易造成水土流失，破坏景观； 影响时段主要为施工期 陆生动物 沿线动物主要为家禽、田鼠、蛇等本地常见物种 本项目不封闭，影响路段为沿线 生境影响、阻隔影响；影响时段主要为施工期 水生动物 项目跨越大樟溪，主要鱼类为香鱼、花鲈等本地物种 跨越 桥梁施工可能破坏水域中的各种水生生物及影响其生境 （2）水环境保护目标：根据现场勘查，本项目评价范围内未涉及饮用水源保护区，距离下游长乐市炎山饮用水源保护区约23km。因此本项目沿线涉及水系为大樟溪。 表3.2-2 水环境保护目标 序号 地表水环境保护目标 环境特征 主要影响因素 1 大樟溪 地表水 施工期公路施工对大樟溪水质的影响 （3）大气、声环境保护目标：根据现场踏勘及工程设计资料，拟建项目边界外200m范围内，无居民居住区，只涉及一化厂厂区，且厂区内无员工宿舍，因此本项目评价范围内无大气和声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 3.3环境质量标准 （1）环境空气执行行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准； （3）声环境：本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3.4 污染物排放标准 （1）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 （2）废气：本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工扬尘以及施工车辆尾气，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及相应的无组织排放监控浓度限值，施工车辆排放的尾气中碳氢化合物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃标准。 （3）固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行综合利用和处置。 （4）废水：本工程不设住宿营地，施工人员租用周边居民住宅，施工场地内不设置临时生活区，施工过程中施工人员用水通过沿线村庄解决，并且员工多数聘用当地居民，因此施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。 本工程施工期周边污染物排放执行标准如下表： 表3.4-1 项目施工期执行标准一览表 要素分类 标准名称 标准值 适用区域 参数名称 限值 排放标准 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 施工期场界 废气 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 颗粒物 1.0（mg/m³） 周界外浓度最高点 碳氢化合物 4.0（mg/m³） |
| 其他 | 本项目为桥梁建设项目，运营期主要污染物为汽车尾气和路面、桥面径流，降雨时产生的路面、桥面径流经收集雨水收集系统处理后排入水体，不涉及总量控制指标要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1生态环境影响分析 （1）施工期土地占用生态环境影响 项目永久占地4.1765hm2，占地类型为园地、林地、公路用地、水域、农村道路等，道路永久用地表见表2.5-1。在施工期间，由于道路的永久性占地、挖填工程等，会破坏植被，改变地形，造成新的裸露坡面等等，从而影响了部分动物的生存环境和植物的生存条件，同时使局部的水土流失加剧。临时占地在进行施工作业时，由于机械辗压、施工人员践踏等，施工作业周边的农作物和植被将遭到不同程度的破坏，造成农作物和植被数量减少，对当地农业生产将带来一定的负面影响。但临时占地对植被的破坏影响是短期的、可恢复的，通过人工方式可加快促进被破坏的植被恢复速度，使道路造成的植被损失在最大程度上得到补偿。 （2）水土流失 路基填挖使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态 结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。施工过程中会产生一定水土流失，项目土方开挖及回填的工程量不大对植被及土壤的扰动较轻，且水土流失的影响仅存在于施工期，施工结束后消失，施工结束后采取绿化措施可有效减缓水土流失，因此项目建设对水土流失的影响较小。 （3）对陆生动植物的影响 根据工程线路的调查，工程沿线没有名木古树和需要特殊保护的树木，拟建项目在施工阶段对地面进行开挖或填筑，使工程用地范围内的地表植被遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等人为行为的破坏。这种人为活动对地基等永久占地范围内的植被的破坏是永久性、不可恢复的，对施工临时占地范围内的植被的破坏则可以通过绿化、复垦等措施加以恢复。 本项目评价范围内无珍稀濒危受保护的动物。野生动物主要为鸟类、两栖类、昆虫等小型动物，因此项目的建设虽然对周围常见动物有所干扰，但动物有趋利避害的本能，项目施工不会造成区域生物多样性的减少，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响适应能力强，项目施工对其干扰很小。 （4）大桥施工对桥址附近水生生物影响 项目钻孔灌注桩桩基施工过程中将对大樟溪底栖生物产生不良影响，但往往受影响的底栖生物量较小。施工期结束后，钻孔灌注桩桩基附近将逐渐形成新的底栖生物群落，逐渐恢复到接近正常水平。本项目钻孔灌注柱柱基施工过程将引起局部水域悬浮物浓度增加，降低河水透明度，从而使底栖生物以及其处于浮游状态的幼虫的正常生理过程受到影响，一些敏感物种会受损，但由于水生底栖动物在附近其他水域相似的环境中都有分布，并非本地特有种，且此类底栖动物分布广泛，因此工程建设不会对这些物种造成太大的影响。并且随着施工结束，可逐渐恢复到接近正常水平。 项目建设对浮游植物最主要的影响是钻孔灌注桩桩基施工增加的悬浮物质影响了水体的透光性，进而影响了浮游植物的光合作用：对浮游动物最主要的影响是水体中增加的悬浮物质增加了水体的浑浊度，进而影响浮游动物的生长率、存活率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等。因此，本项目钻孔灌注粧施工过程中要加强管理，避免泄露大量泥浆进入水体中，从而避免造成大量浮游生物损失。 4.1.2声环境影响分析 本项目施工三场周边无环境敏感目标，因此，本项目施工阶段主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，其噪声影响是暂时的。根据预测结果：作为施工边界（道路红线）处，各种机械的施工噪声均超过《建筑施工场界环境噪声放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间LAeq值≤70dB，夜间值≤55dB的要求。 考虑到建设期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，在施工中做到定点定时的监测，降低施工噪声对环境的影响。 为了使施工场界达标，建设单位应合理安排施工时间，避免高噪声设备集中工作，尽量将高噪设备摆放在距离居民区较远的位置。另一方面，避免夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:30）居民休息时段施工，若确实需要午夜间施工，需向当地生态环境局申请，得到批准后方可施工。同时，定期对设备进行维护和检验，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期环境监理，做到文明施工。 本项目施工期噪声影响分析具体见声环境影响专项评价报告章节。 4.1.3水环境影响分析 拟建道路施工期对水环境的影响主要包括跨河桥梁基础施工与水体接触导致水体污染，桥梁施工过程中扰动河床、钻渣（泥浆）泄漏造成污染，施工物料、油料品以及施工机械漏油、机械维修过程中的残油等对水体的影响，与地表水伴行路段施工对水体的影响，建筑材料运输与堆放对水体的影响。 (1)水域施工对水环境影响分析 ①跨河桥梁基础施工对河流的影响 跨河桥梁桥墩基础、墩身、临时支撑等工程施工会对水体水质产生暂时的影响，影响随着施工期的结束而消失。只要加强施工管理，施工不会直接扰动河水，桥梁在河滩地范围设置有桥墩，施工时将破坏河道原始面貌，本评价要求建设单位将桥梁基础施工安排在河流枯水期进行，严格划定施工范围，在满足工程质量的条件下缩短工期，尽量避开雨天施工，减小对河床的扰动影响。这种影响是局部的，随着施工期的结束而消失。 拟建桥墩采用钻孔灌注桩基础，其对水体影响最大的潜在污染物是钻孔钻渣和用于护壁的泥浆，如不加强施工管理，钻渣的移洒和随意堆弃将对水体及周围环境产生较大的影响。灌桩出浆排入沉砂池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用，沉淀下来土石即为钻渣，需要定期清理。在钻进过程中，钻渣与泥浆混合物从孔内被沙石泵吸出，经过过滤除去颗粒较大的钻渣或中、细砂颗粒后流入排浆槽内，从排浆槽流入沉淀池中，通过沉淀池对泥浆进行自然沉淀后，经沉淀池与储浆池的连接口流入储浆池，再从储浆池利用泥浆泵送入泥浆旋流器中，滤掉特细的粉细砂颗粒，然后返回孔内，循环利用。 桩基钻孔时以正循环回转法成孔，每个桥墩设置钻孔平台及泥浆收集池平台，泥浆收集池采用钢板焊接，桩基采用钢护筒施工，钻孔过程采用泥浆泵与泥浆池循环，为防止钻孔泥浆流失和清孔过程对施工大樟溪水环境产生影响，钻孔泥浆应返回护筒内循环使用，泥浆循环系统由泥浆池、沉淀池、泥浆泵、进出泥浆槽等组成，设置在钻孔平台上。施工前布设钢板泥浆沉淀池，用于钻渣沉降处理，泥浆回用，沉淀的钻渣经晾晒后收集，并清运至施工路段用于绿化区域底土填筑，对水环境的影响小。 本评价要求桥梁钻渣不得随意堆弃于河流河床范围内，沉淀的钻渣经晾晒后收集，并清运至施工路段用于绿化区域底土填筑，对地表水环境的影响小。 ②水中墩施工影响 涉水桥梁水中墩采用拉森桩钢板桩围堰施工。在施工初期，用拉森桩钢板桩进行围堰，由于围堰下沉施工会局部扰动水底，故而会使局部水体中泥沙等悬浮物增加；根据国内类似工程的监测资料，围堰施工作业点下游100m范围SS浓度增加较为明显（80mg/L以上），但随着距离的增加影响逐渐减小，在距施工作业点1km之外，SS浓度增加值低于4.13mg/L；随着围堰施工的结束，影响会很快消失。而钻孔阶段均在围堰内进行，对围堰外水体影响较小。 此外，钻孔灌注桩施工对水体影响最大的潜在污染物是钻渣和用于护壁的泥浆，钻孔泥浆可循环使用，但钻渣若随意排放将会淤塞水体，使水体总悬浮物固体（SS）和总溶解性固体（TDS）大量增加，将会使水体的浊度大大增加导致水质降低。 ③施工便桥搭设污染影响分析 便桥的搭设也是先由钢管桩逐根或逐组插打后加贝雷梁钢桁架和钢板桥面的全钢结构形式搭设形成的。当钢管桩逐根或逐组插打到稳定深度与设计深度时，会对打入钢管处河床产生扰动，主要是在钢管桩沉水、着床的几个小时内，因扰动河床使局部水域的混浊度提高。由于施工便桥搭设的钢管桩施工范围不大，施工为逐根施工，施工周期短，因此施工便桥的施工对所在水域水质影响不大。 (2)陆域施工对水环境的影响 ①陆域施工废水 施工废水主要来自混凝土浇筑养护、施工场地的砂石料冲洗废水、施工机械和车辆的冲洗废水等。 水泥混凝土浇筑养护水量少，大多被吸收或蒸发，所以这部分废水可忽略不计。 对于施工中砂石的冲洗水，据有关调查资料，破口石不用冲洗，卵石一般不冲洗，只有污染的卵石需要冲洗，但一般不用。混凝土搅拌系统需每日冲洗1次，但用水量不大，主要含有高浓度的泥沙悬浮物，需进行沉淀处理，由于混凝土搅拌系统冲洗水水质要求不高，此部分经过沉淀处理后循环使用，没有外排。 汽车机械临时保养站（含停车场）对施工运输车辆和流动机械冲洗主要集中在每日晚上进行1次，平均每个保养站施工高峰期每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械约30辆（台），每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为0.8m3，则每个保养站施工机械车辆冲洗废水量24t/次，估计每次冲洗总耗时约为2小时，则运输车辆和机械设备冲洗废水流量相当于12t/h。主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质。此部分废水经过隔油沉淀处理后全部循环使用，没有排放。由于施工运输车辆和流动机械冲洗用水对水质要求不高，因此废水经过隔油沉淀处理后水质完全符合要求，可以做到废水不外排。 ②生活污水 本工程不设住宿营地，施工人员租用周边居民住宅，施工场地内不设置临时生活区，本工程施工高峰期施工人数按50人计，用水按平均50L/d•人计（排放系数0.9），将产生生活污水2.25m3/d。施工过程中施工人员用水通过沿线村庄解决，并且员工多数聘用当地居民，因此施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，本工程施工生活污水对水环境的影响较小。 ③建筑材料运输与堆放对水环境的影响分析 路基的填筑以及各种筑路材料的运输等，均会引起扬尘，将会对环境产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。 拟建项目施工时需要的物料、油料等堆放若距河道较近，管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；若物料堆放的地点高度低于河流丰水期的水位，否则遇到暴雨季节，物料可能被河水淹没，从而进入河流污染水体。 桥梁施工机械设备会出现漏油，维修过程会产生残油，评价要求在施工过程中定期进行设备检修和清洗，严格控制矿物油类的跑、冒、滴、漏，由于不在河水中施工，可能进入水体的数量有限，水体中石油类物质不会明显增加。 因此在施工中应根据不同筑路材料的特点，有针对性的加强保护管理措施。 ④施工固体废物对水质影响 施工固体废物主要为施工垃圾，施工垃圾主要包括施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料等固体废物。这些施工固体废物若直接堆放在岸边或直接倒入附近水体，将对受纳水体造成污染，并影响河流景观。尤其对于如油料等施工材料更应妥善保管，远离河岸，并备有临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水体而污染水质。 土石方开挖、填筑过程中，如不采取必要的防护措施，散落水体的泥沙不仅可造成河水中悬浮物含量的增加，甚至可造成河道的淤积、堵塞。工程主要的影响时段是路基和钻孔灌注桩施工阶段以及土方开挖平整过程，主要影响路段是靠近大樟溪段施工。因此，必须做好水土保持施工措施，以有效控制对附近水体的影响。 4.1.4环境空气影响分析 拟建项目建设过程中，将进行大量的土石方填挖、筑路材料的运输及沥青摊铺等作业工作。该工程施工期的主要大气污染物是施工扬尘，其次为摊铺时的沥青烟气以及施工机械、运输车辆排出的废气等。 (1)施工扬尘的影响分析 ①施工路面扬尘 施工区内车辆运输引起的施工路面扬尘约占场地扬尘总量的60%以上，道路扬尘的起尘量主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和汽车载重量等有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。在完全干燥情况下，车辆行驶产生的路面扬尘，可按下列经验公式计算： 式中：——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； ——汽车速度，km/h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg/m2。 根据资料显示，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。限制车辆行驶车速及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表4.1-4。当施工营地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 表4.1-1 施工路段洒水降尘试验结果 距路边距离 0 20 50 100 200 TSP (mg/Nm³) 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 降尘率(%) 81 52 41 30 48 本项目施工所需的土方、石料、沙料、水泥均采用汽车运输，主要通过现有道路或利用、改造一些乡村道路作为施工材料运输通道和施工便道，运输车辆大多行驶在土路便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测资料，灰土运输车辆下风向20m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向50m处TSP的浓度为9.69mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为5.093mg/m3，可见，一般情况，在自然风作用下道路扬尘污染影响范围在150m范围内。因此，应加强对施工期的运输车辆管理工作，运输车辆采用篷布严盖或加水防护等措施，运输道路应经常洒水抑尘。 ②施工作业扬尘 本工程施工期建筑物拆除、路堑开挖、路堤填筑、土石搬运、物料装卸将产生扰动扬尘、风吹扬尘和逸散尘，施工场地、弃渣场、临时堆土场和露天堆场裸露表面也将产生风吹扬尘。 北京市环境科学研究院对四个市政工程（两个有围档，两个无围档）的施工现场扬尘情况进行了调查测定，测定时风速为2.4m/s，结果见表4.1-5。由监测结果可知，无围档的施工扬尘十分严重，其污染范围可达工地下风向250m以内，被影响地区的TSP浓度平均为0.756mg/m3，是对照点的1.87倍，相当于大气环境质量标准的2.52倍。在有围档情况下，施工扬尘比无围档情况下有明显地改善，扬尘污染范围在工地下风向200m之内，可使被污染地区TSP的浓度减少四分之一。被影响地区的TSP浓度平均为0.585mg/m3，是对照点的1.4倍，相当于大气环境质量标准的1.95倍。因此，应考虑视具体情况采取必要的围档措施，以降低施工作业扬尘的影响。 表4.1-2 施工扬尘对环境的污染状况 工地 名称 围挡 情况 TSP浓度(mg/m³) 工地下风向 上风向对照点 20m 50m 100m 150m 200m 250m 南二环天坛段工程 无 1.54 0.981 0.635 0.611 0.504 0.401 0.404 南二环 陶然亭 无 1.467 0.863 0.568 0.570 0.519 0.411 平均 1.503 0.922 0.602 0.591 0.512 0.406 西二环改造工程 围金属板 0.943 0.577 0.416 0.421 0.417 0.420 0.419 车公庄西路热力工程 围彩条布 1.105 0.674 0.453 0.420 0.421 0.417 平均 1.042 0.626 0.435 0.421 0.419 0.419 (2)沥青烟气的影响分析 本工程沥青混凝土统一向具有相应预拌混凝土生产资质等级的企业（预拌混凝土搅拌站）购买，不设置沥青搅拌站，项目所需的沥青混凝土经集中拌合后运输至工地，路面采用摊铺机械铺筑。故本道路施工沥青烟的影响只考虑摊铺作业过程将产生沥青烟影响。这部分沥青烟气为无组织排放，主要污染物为THC、酚和苯并（a）芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边50m之内。 沥青摊铺过程中加热沥青料及混合料铺设时各污染物的最大瞬时浓度不会高于熔化槽下风侧的浓度，且沥青摊铺是流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或是瞬时的，危害较小，只是路面摊铺完成后，一定时期还会有挥发性有机化合物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值。本项目周边无大气环境敏感目标，因此本项目沥青烟气产生量较小，对周围环境的影响较小。 (3)施工机械和施工车辆废气 本工程施工大部分为大型施工机械和大型货车，施工机械运输和车辆动力源为柴油，主要污染物为NO2、CO和THC（碳氢化合物）等。一般来说，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散和暂时的。通过加强管理和落实环保防治措施，可有效减少施工机械和运输车辆的大气污染。 4.1.5固体废物影响分析 (1)生活垃圾对周围环境的影响 根据工程分析，施工人员生活垃圾排放量约为0.05t/d，则施工期生活垃圾产生总量约为45t（施工期为30个月），主要来源施工场地、施工区。如果对此不加以处理与处置，将会对周围环境产生一定的影响，进而危害人类健康。因此，各施工场地需设置生活垃圾收运设施（包括垃圾桶、垃圾收集站），各主要施工区设置一加围栏的废料堆放点，设专人负责及时清扫生活垃圾，保持施工期的环境卫生。委托专人负责清运，清运至永泰县城垃圾填埋场处置。 (2)施工场地建筑垃圾对周围环境的影响 根据本项目工可报告，本项目涉及拆迁，在拆迁中将产生大量建筑垃圾，主要包括废弃砖瓦、木材、生活垃圾等。如堆放、处置不当，将直接破坏公路沿线的植被，堵塞农灌沟渠，妨碍农业生产，还将引起扬尘污染和水土流失；由于长期堆放将使细菌、蚊蝇大量繁殖，导致当地卫生问题。 此外，施工场地也将有少量的石料、砂、石灰等筑路材料剩余，如放置在工棚里或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境很不协调，造成视觉污染。若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结、pH值升高，同时还会污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费了珍贵的土地资源。 因此，在公路施工期间应通过加强施工管理，在施工结束后及时清运、处置产生的各种拆迁建筑垃圾；有余下的建筑材料，应妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，以减轻对周围环境的影响。 (3)桥墩钻渣对环境的影响 桥梁基础施工对水体影响最大的潜在污染物是钻渣及淤泥。灌注桩施工，灌桩出浆排入沉砂池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用，沉淀下来的土石即为钻渣，钻渣及淤泥需要定期清理，若随意将其直接排入水体，会造成水体悬浮物的增加，严重时将会堵塞、淤塞河床。为减轻对该河段水质的影响，严禁将钻渣直接排入所在河段，必须将钻渣和淤泥及时运到岸上，且不得直接堆放在该河段岸边，要及时将钻渣运至指定的土石方临时堆场存放并采取一定的防护措施。采取适当的水土保持防护措施，以便最大限度地保护下游水体水质，防止钻渣和淤泥堆弃对防洪的不利影响。 本工程新建桥梁桥墩基础开挖产生的淤泥和钻渣应及时拖运至土石方临时堆场，严禁沿河堆弃，减少弃渣对沿河植被的破坏和对水域的影响，采取相应的处置措施后，钻渣堆放对环境的影响较小。 (4)施工弃土方对周边环境的影响 本项目填方量远大于挖方量，开挖方基本可以自身综合利用，仅产生部分余方，主要为钻渣，约0.87万m³，沉淀的钻渣经晾晒后收集，清运至施工路段用于绿化区域底土填筑，对周边环境影响较小。 4.1.6施工期环境影响结论 综上分析，本项目施工期间，施工扬尘、噪声、废污水及固体废物等对周围环境影响较小，在有效落实污染防治和环境保护措施的前提下，不会对周边环境造成显著不利影响，同时，通过控制本项目的施工工期，对周边环境影响是暂时的、短暂的，施工结束后，周边环境可以恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 4.2.1产污环节分析 本项目运营期主要为车辆道路行驶，车辆行驶将产生噪声和汽车尾气。运营期流程及产污环节见图。 图4.2-1 运营期产污环节图 4.2.2营运期水环境影响分析 根据工程分析，项目营运期本身并不产生污水，但由于路面机动车行驶过程中产生的污染物如汽车尾气排放物、路面滴油、轮胎摩擦微粒、尘埃等多扩散于大气或降落于路（桥）面上，随着路（桥）面降雨的冲刷带到项目所在地附近水体中，对受纳水体的水质产生影响。根据本项目特点和周围水环境特征，本项目在营运期的水污染源主要来自大桥桥面雨水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等，其浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据《快速城市化地区典型城市路面径流污染试验及特征分析》(贺涛，环境保护部华南环境科学研究所)的研究成果，降雨历时1h，降雨强度为81.6mm的情况下，在1h内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果见表 4.2-1所示。论文研究路段为南方地区，路面类型为沥青混凝土，与本项目情况相似。 表4.2-1 路面径流中污染物浓度值表 单位：mg/L，pH无量纲 历时项目 5~20min 20~40min 40~60min 平均值 GB8978-1996一级标准 pH 6.0-6.8 6.0-66.8 6.0-6.8 6.4 6-9 SS 231.4-158.5 185.5-0.4 90.4-18.7 100 7. BOD5 6.34-6.30 6.30-4.15 4.15-1.26 5.08 50 Pb 0.91-0.74 0.74-0.06 0.06-0.00 0.045 1.0 石油类 22.30-19.74 19.74-3.12 3.12-0.21 11.25 5 从表中可以看出，降雨初期到形成路面径流 20min 内，雨水中的 SS 和油类物质的浓度较高，20min 之后，其浓度随降雨历时的延长下降较快；雨水中 BOD5随降雨历时的延长下降速度较前两者慢，pH 则相对较稳定；降雨历时 40min 后，路面基本被冲洗干净。同时在排水过程中，路面径流的污染物浓度会进一步降低，因此路面径流不会对沿线水环境产生明显的影响。 但是，本项目建成营运后存在水环境风险事故，主要是因各种交通事故，所装载的有毒有害物质等污染物直接进入河流水体。一旦发生污染事故，将对大樟溪水质造成污染损害。为了减小路面雨水径流对河流水质的影响以及避免营运期危险品运输事故发生的泄漏、撒落等的不良影响，应加强跨水体桥梁的防撞栏设计，且设置事故收集池，将事故情况下产生的废水进行收集后处理。 为了更好地保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面及桥面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道、干式滞留池等工程措施，可对本项目表面径流污染物起到更加有效的控制。 4.2.2营运期声环境影响分析 根据本项目特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公路交通噪声预测模式，对评价交通噪声进行预。根据专题预测结果，本项目在运营近期和远期的昼夜间噪声均不超标，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类和3类标准；运营近期及远期周边敏感点昼夜间噪声预测结果均不超标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准，因此，在做好运营期的交通管理以及种质绿化带等措施，本项目的建设对区域的声环境影响较小，详见声环境影响评价专题评价。 4.2.3营运期大气环境影响分析 本项目建成后大气环境影响主要为道路上通行车辆产生的汽车尾气和交通扬尘。 4.2.3.1汽车尾气影响分析 道路上汽车行驶过程排放的尾气，污染物主要包含 CO、NO2，根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96），尾气污染物排放源强可按下列公式计算： 式中：Qj——j 类气态污染物排放源强，mg/（m.s）； i——表示汽车分类，按自重量分大型（自重在 12t 以上）、中型（自重在 3.5～12t）、小型（自重在 3.5t 以下）； Ai——表示 i 型车预测年的小时车流量，辆/h； Eij——i 型车 j 类排放物在预测年的单车排放因子（mg/辆.m）。 随着我国汽车工业的不断发展和汽车技术的不断提高，《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国六阶段）》自2020年7月1日开始实施，拟建项目于2026年建成运营，即到本工程建成通车后，全国范围内轻型汽车将全部执行第六阶段标准。 本项目预计2025年开始通车，近期（2026年）执行国六中6a标准，中期、远期执行国六中6b标准。单车排放因子详见下表：。 表4.2-2 车辆单车排放因子 单位：mg/km·辆 阶段 车型 主要污染物 CO NOX THC NMHC 6a 小型车 700 60 100 68 中型车 880 75 130 90 大型车 1000 82 160 108 6b 小型车 500 35 50 35 中型车 630 45 65 45 大型车 740 50 80 55 CO和NO2高峰小时排放源强计算结果见表4.2-3。 表4.2-3 CO和NO2排放源强表 单位：mg/s·m 道路 污染物 排放源强 2026 2030 2035 2041 官烈大桥 CO 0.707 0.823 1.034 1.213 NO2 0.0481 0.0459 0.0574 0.0674 THC 0.103 0.084 0.107 0.126 NMHC 0.0705 0.0587 0.0744 0.0874 备注：用NO2：NOX=0.8：1的比例进行换算 随着我国执行单车排放标准的不断提高，汽车尾气的排放量将会不断降低，且本项目周边无大气环境敏感目标，因此本项目对沿线空气质量带来的影响小。 4.2.3.2交通扬尘影响分析 本项目路面结构为沥青混凝土，具有一定抑制扬尘的作用，通过类比分析，道路在积尘量为0.1kg/m2时，汽车行驶造成的扬尘影响范围在20~30m左右，道路积尘量为0.6kg/m2时，扬尘影响范围扩大到道路两侧120~150m 范围。定期对路面洒水，清扫落物以减少道路积尘。 4.2.4营运期固体废物影响分析 （1）拟建项目建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，既增加了桥梁养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性。 （2）桥梁通车后，应妥善处理过往司乘人员产生的废纸、废塑料袋等生活垃圾，减轻对周边的自然环境产生的影响。要求桥梁养护过程中及时清理路域范围内的垃圾，送往当地环卫部门统一处置，减小对环境的影响。 4.2.5营运期生态环境影响分析 工程营运期对水生生态的影响主要来自于水环境污染和车辆行驶的影响，水污染主要为路面径流。 （1）工程竣工通车后，大桥桥面含油废物、车载污染物落尘等在雨水冲刷下可能进入附近水体。道路建设运营期，可能产生的污染为过往车辆跑、冒、滴、漏产生的污染物受雨水冲刷进入水体而造成的生态影响。其主要污染因子为：pH、SS、石油类。根据工程设计，桥梁及其接线工程均配套完善的集水、排水系统，桥面雨水收集后进初期雨水净化池，经净化后排入大樟溪，对水生生物产生影响较小。 （2）运营期可能产生的环境风险事故对水生生态安全存在潜在的威胁，如装载有毒有害化学危险品物质的车辆经过该路段时，因交通事故污染物直接进入大樟溪水体等。但对城市桥梁道路而言，由于交通管理规范，这种风险的概率相对较低。但同时应加强风险防范，杜绝事故性排放。 （3）桥梁维护的铅、铁锈、由油漆产生的化学物质、溶剂、研磨剂和清洁剂等化学物质若直接进入桥下水体，会对水环境和水生生物造成影响，因此应加强管理，注意收集，避免直接进入水体。 4.2.6环境风险分析 4.2.6.1评价依据 （1）风险调查 本项目为桥梁建设项目，项目自身不产生《建设项目环境风险评价技术导 则》（HJ16-2018）附录B中的“突发环境事件风险物质”。项目环境风险主要为交通事故产生的污染风险，特别是危险品、有毒有害化学品运输的风险污染事故。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16-2018），建设项目环境风 险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界值的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建公路营运期不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括管道运输），环境风险潜势为I，可开展简单分析。 4.2.6.2环境风险识别 在公路运输过程中，由于车辆的移动性和货物种类多样性，事故发生地点和泄漏物质均为不确定，以致公路危险化学品运输事故特点是难以预防其发生，且由于单车装载的货物总量有限，其泄漏量一般较小。 对于易燃易爆危险品运输，一旦发生很难及时扑救,其后果通常表现为有限的人员伤亡和财产损失，一般不对环境造成较小。对运输有毒气体的车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡。对已排泄到空气中的有毒气体则无处理办法。 对于环境风险最大的是有毒有害物质进入地表水体，需对其进行重点分析。大量的研究成果表明，公路水污染事故主要来源于交通事故，主要有如下几种类型: ①发生交通事故，装载的化学品发生泄漏，并排入附近水体； ②发生交通事故，导致本身携带的汽油、机油泄漏，并排入附近水体; ③在桥面发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。 4.2.6.3环境风险影响分析 （1）危险化学品运输车辆交通事故概率计算 ①计算公式 拟建公路建成通车后，危险品运输车辆的交通事故概率估算主要是根据项目交通量、交通事故概率、从事危险品运输车辆比例、预测年交通量和考核段长度等参数进行计算。 在拟建公路上某预测年全路段、敏感路段危险化学品运输车辆可能发生交通事故次数，即概率的计算公式为: 式中:P i j ——拟建公路全段或考核路段上预测年危险化学品运输车辆交通事故概率，次/年； A——交通事故率，次/百万车·km，参照福建省相关交通事故调查统计资料取0.38次/百万车·km； B——从事危险品运输车辆的比例，%，根据相关资料和现场观测取0.05%; C——预测年拟建公路全路段年均交通量，百万辆/年; D——考核路段(全路段或敏感路段)长度，km; E——在可比条件下，由于路网的修通，可能降低交通事故的比重，%，取0.5%; F——危险化学品运输车辆交通安全系数，该系数指由于从事危险货物的车辆，无论从驾驶员的安全意识，还是从车辆本身有特殊标志等，比一般运行车辆发生交通事故的可能性较小。但出于没有确切的统计资料，故估计取系数为1.5。 ②事故风险概率估算结果 a.全线危险品运输车辆交通事故概率 全线各路段各特征年(预测年)危险货物车辆交通事故概率估算结果见下表。 表4.2-4 全线危险货物车辆交通事故概率 路段 长度（km） 各路段危险品运输事故概率（次/年） 2026年 2030年 2035年 2041年 全线 769.539 0.58*10-6 0.90*10-6 1.06*10-5 1.23*10-6 b.跨越水体桥梁路段发生交通事故概率 跨越水体桥梁段发生交通事故概率估算结果见下表。 表4.2-5 跨河桥梁路段危险品运输事故概率 桥梁名称 跨越水体 长度（m） 敏感路段危险品运输事故概率(次/年) 2026年 2030年 2035年 2041年 官烈大桥 大樟溪 502.5 3.64*10-7 0.57*10-6 0.67*10-6 0.7810-6 (3)危险化学品运输事故环境风险简要分析 计算结果表明，拟建公路建成通车后，在考核路段预测年危险品运输车辆的交通事故概率很小。一般来说，交通事故中一般事故和轻微事故占大多数，重大事故和特大恶性事故占比例很小，就危险货物运输的交通事故而言，发生概率并不大，就本项目而由于交通事故引起的泄漏、爆炸、火灾之类的重、特大事故在各路段可能发生的概率极小，其脱离路面翻下公路而污染水体的可能性甚微。但是，也不能完全排除重大交通事故等意外事件发生的可能，因此，虽然本工程发生危险品运输事故的概率很低，但也应引起足够的重视，为了防止车辆不慎翻车，设计、施工及管理部门对该地区应做好工程防护措施和应急管理措施，避免造成不必要的水质污染等恶性事件的发生。另外，除危险品运输事故之外，普通运输事故也将导致水体造成一定程度的污染，尽管污染程度较小，但普通车辆的交通事故发生率肯定大于该数据。因此，为防止危险化学品运输的污染风险，必须采取有效的预防和应急措施。 4.2.7风险防范措施及应急预案 4.2.7.1预防管理措施 防范危险品运输风险事故的最主要的措施是要严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规。结合公路运输实际，具体措施如下: (1)强化有关危险品运输法规的教育和培训； (2)加强区域内危险品运输管理； (3)为防止意外事故发生，公路管理部门应做好危险品运输车辆上路前检查，途中运输全程监控； (4)在有敏感目标的重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌，危险品运输车辆应保持安全行车车距,严禁超车、超速。 (5)日光曝晒、颠簸等使槽车容器温度、压力升高，可能发生超压爆炸。夏季易燃易爆物品的运输最好安排在早、晚或夜间进行。 (6)公路管理部门应做好道路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，否则应设立警示标志。 (7)运输危险品的车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。 (8)公路管理和交通管理部门应制定项目道路的污染事故应急预案，确保环境风险事故发生后能及时采取必要的应急措施,控制污染,确保居民安全。 4.2.7.2预防工程措施 （1）施工过程中要保证路面的平整度、粗糙度以及抗滑度适中。 （2）提高公路交通安全设施的标准，提高视线诱导标志的设置，照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示线的设计标准。 （3）在桥梁两侧和村庄路段两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强环境保护意识，要求危险品车辆限速通过；设置事故报警电话提示牌，以便在紧急情况下能及时通知有关部门。 （4）桥梁两侧设置有防撞栏，其强度需满足避免发生事故的车辆坠入河流的强度要求。 （5）公路路面和路基设置完善的排水系统。 （6）建议雨水管道进入进河口安装阀门，防止事故状态下进入雨水管道的有毒有害物质进入河流。 4.2.7.3应急处理管理制度及应急措施建议 建议本项目的危险化学品运输事故应急预案纳入永泰县危险化学品事故应急预案中。应急工作规程及处置原则如下： 一旦事故发生，任何发现人员及时向监控通信分中心道路危险化学品运输事 故协调小组报告。 监控通信管理所或协调小组接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故地点控制现场。同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。 如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案。 如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；在危险品逸漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对沿线处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。 如果危险品为液态，并已进入公共水体，应立即通知环保部门、环保部门接报后立即派环保专家及监测人员到现场进行监测分析，配合相关部门及时打捞掉入水体的危险品容器。 在拟建公路跨水体路段，运输危险品的车辆如发生泄漏，会对水体产生不良影响。按照危险品在水中的状态以及计算扩散模型得到的信息，选择相应的水污染控制方法。 可形成气体或蒸汽的物质，如甲苯。预计受影响的范围，撤离有危险的人员，监控气体和水中的浓度通过大气或水消散或稀释到安全水平。 漂浮物质。若为挥发性的，如甲苯，可采用（1）的方法，若为非挥发性的，在接近和处理安全的条件下，可采用围护、回收、吸收、扩散、燃烧等方法处理。对可烧或有毒的化学品还必须采用限制措施相配合。 能溶解扩散的物质，如乙二醇等，稀释和扩散是常用的方法，并且常常通过自然运动和水混合来实现。但对毒性物质，会把毒性危险区域扩大。因此，必须采用限制性措施配合。 4.2.8风险事故应急处置措施 4.2.8.1危险品泄露事故处理措施 由于危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，特别是在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故，且一般危险化学品的危险性多数均具有二重甚至多重性。因此，危险化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施： （1）发生倾覆、泄漏事故后，必须立即报警，请求救援。 （2）交通事故应急指挥中心接到事故报告后，立即派员前往事故地点，对事故现场进行有效控制。 （3）查明泄漏情况，迅速采取措施，堵塞漏洞，控制泄漏的进一步发生。 （4）在污染发生现场下游恰当点位上，用砂土包构筑拦河坝、堵截深涌水流。同时调动足够抽水车辆，将受污染的河水尽量抽走，防止污染附近河流水质，造成农田污染。 （5）对于路面上的泄漏区，应立即移走泄漏现场一切其他物品，同时迅速用泥土在漫流区周围构筑拦阻带。 （6）视泄漏物质种类和泄漏量的大小，采用相应处置措施。 （7）在基本清理完毕后，对路面上残留的污渍，要根据其化学特性，有专业部门或专家制定妥善方案处理消除之，不应擅自用水冲洗，以免污染水渠、河道。 （8）应急设备和器材：公路营运公司必须配备必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、固液物质清扫设备、回收设备等。 4.2.8.2对水域污染的应急处置 对于进入大樟溪的污染物，在源头未溶解的（或未流出的）污染物尽量打捞清理，对于已经溶解或扩散入河水中的污染物采取沿岸密切监视、加强监测、让污染带顺利下移扩散而消除污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 选址选线环境合理性分析 4.3.1 选址 本项目选址于永泰县塘前乡官烈片区东北侧，本项目的建设是衔接塘前乡官烈片区及后尾片区的重要部分，是大樟溪南部（塘前乡官烈片区）向西部永泰县和东北部福州市区发展的纽带，官烈大桥的实施将完善和提升官烈片区两岸的交通网，充分发挥官烈片区的区位交通等优势，加快推进物流业发展，建设地点具有唯一性。 4.3.2 线路选择合理性分析 本项目起终点明确且唯一，起点接G355 线，终点为桥梁终点。本次对官烈大桥的桥位选用初步设计中两个方案进行比选。 4.3.2.1方案比选 桥位方案一： 路线沿一化化学品公司东侧布设，于K0+258.924处设置一半径为260m的交点，之后路线往南展线，避开大樟溪河道转弯处，随后以特大桥的形式跨越大漳溪，同时考虑通航桥位选址等因素，终点与规划的南江滨路相平交，项目终点桩号为K0+687。 桥位方案二： 线沿东南方向沿一化化工厂边缘布设，于一化东南侧设置S弯（K0+317.003 和 K0+482.399两处平曲线半径分别为80m和90m），之后路线往东南展线，以主跨160米的无背索斜拉桥方案，正交跨越大漳溪，设计终点为桥梁终点 K0+754.5。项目终点继续延伸和规划的南江滨路相交，南江滨路中心交叉点道路标高为19.647米。 表4.3-1 方案比选一览表 项目 方案一 方案二 总体方案图 优点 线型平顺，行车舒适性较强 与航道正交，利于桥下通航主桥跨度较小，总投资相对较低，建设周期较短 缺点 线型与航道斜交，船撞风险大，主桥跨度较大，总投资相对较高，建设周期 较长 线型指标略差 交通事故及环境风险 较高 较低 根据环保比选可知，由于项目起终点及顺接道路均已固定，方案一和方案二主要区别在线性与航道的相交角度上，从本项目建设周期、经济成本以及交通事故风险等方面考虑，推荐方案二。 4.3.2.2选址选线环境合理性分析 本项目选址沿线不穿越基本农田保护区，不穿越饮用水源保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，符合“三线一单”中规定的优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元的控制要求。方案设计推荐的线路与周边现有道路连接顺畅，工程占地范围现状主要为交通运输用地和林地为主。 项目选址符合《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》，且已取得了用地预审与选址意见书。项目周边无大气及声环境保护敏感目标。本项目营运期间会有汽车尾气、交通噪声、固体废物污染问题，但对环境产生的影响较小。 综上分析，本项目选址具有环境合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1生态环境保护措施 5.1.1.1陆域生态环境保护措施 （1）建设单位在工程建设施工过程中，应先行规划，因地制宜地充分利用自然地形地貌，尽量减少占用土地，避免大挖大填，尽力减少植被破坏和林果砍伐。对于部分项目建设过程必要的植被清除，建设单位应严格遵守国家和地方有关法律、法规，依法伐除确需清除的一般植被，力求避免发生施工区外围植被破坏。严格禁止强砍草木和乱毁作物。 （2）建设单位必须依法缴纳水土流失防治费，按照有关规定，根据《水土保持方案报告书》，建设单位应与有资质的施工单位签订具有施工期水土流失防治权利和义务条款的工程承包合同，认真组织实施水土保持方案，采取水土流失综合防治措施，实行工程措施和植被措施并举，确保水土保持设施安全、稳定运行，达到控制水土流失和改善生态环境的目的。 （3）建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法征用土地，必须严格按照《土地管理法》，履行相关手续。 （4）建设单位在初步设计的线路确定和实际施工中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，使土石方开挖和筑填趋向平衡，努力减少从外调入土石方回填量，降低土地生态破坏及其损害程度。 （5）施工所需砂料应向当地砂料市场购买，不要另设采砂料场，充分利用表层剥离土作绿化用土，以减少弃土石量，避免产生新的土地生态破坏。 （6）其它要求（边坡防护及水土保持） 道路工程的路堤边坡防护及水土保持应采用工程措施和生态环境保护措施相结合的办法。水土保持主要工程量应按照水土保持方案落实。 5.1.1.2水生生态环境保护措施 （1）加强施工管理，减少泥沙散落，优化施工工艺，减少对水体的扰动； （2）严格划定施工作业范围，在施工带内作业，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，避免对施工水域大樟溪水质的影响。 5.3.1.3工程竣工后生态修复措施 （1）工程竣工后要对原施工场地施工垃圾，如废混凝土、废桩头、废砖头、废石、弃土等，拆迁中产生的固体废物，如破旧木板、玻璃碎片等，以及施工人员产生的生活垃圾等进行彻底地清除。 （2）工程竣工后应对不同地域施工场地等临时占地进行不同的生态修复，及时做好绿化恢复。选择适宜当地气候的树种进行科学的种植。施工场地绿化应种植一定宽度的绿化带，采用乔、灌、草相结合的绿化格局，提高观赏价值和减、滞尘的生态功能。对靠近江边施工场地的绿化还应考虑水土保持的效果。 5.1.2水环境污染防治措施 （1）桥梁施工水污染控制措施 ①严格施工管理，采用先进施工工艺减少泥沙散落。有害物质的施工材料（如沥青、油料等）的堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖，以免雨水冲刷造成污染。工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料等）的运输过程中防止洒漏条款。禁止在大樟溪附近设置各种散装或有害物质的材料或废弃物的堆放场地，以免随雨水冲入水体，造成地表水污染。 ②官烈大桥桥梁桩基础工程应尽量安排在枯水期施工，并做好围堰措施。桩基钻孔时以正循环回转法成孔，为防止钻孔泥浆流失和清孔过程对施工大樟溪水环境产生影响，钻孔泥浆应返回护筒内循环使用，泥浆循环系统由泥浆池、沉淀池、泥浆泵、进出泥浆槽等组成，设置在钻孔平台上。禁止直接倒入大樟溪或堆在岸边。 ③施工过程必须规范施工方法，应避免出现因施工操作失误引起的漏浆问题，假如遇有钻孔漏浆时，则应采取增加护筒沉埋深度适当减少水头高度或采取加稠护筒泥浆等应急措施。 ④桥基础施工完毕，应将围堰内沙土及其它废弃物与围堰所用的各种材料清运至陆岸上。 ⑤桥墩和桥梁上部施工用的混凝土均应采用罐车加管道泵送混凝土进行浇灌，要求管道泵及输送管道法兰连接处的接缝严密，以保证混凝土输送过程中不漏浆。避免在大樟溪边设置混凝土拌合站以防止施工过程中可能对水体造成污染。 ⑥陆地承台基坑开挖过程中应尽量减少开挖范围，在承台施工完成后尽量恢复植被，做好水土保持工作，严禁因施工导致桥梁所在的大樟溪两岸发生水土流失现象。 （2）施工废水污染防治措施及建议 ①含泥沙废水，主要来自施工场地砂石料冲洗废水，可采用自然沉降法进行处理。在每个施工场地内设简单平流式自然沉淀池，施工废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，主要污染物SS去除率控制到80%，pH值调节至中性或弱酸性，油类等其它污染物浓度减小。该类废水经沉淀后可回用于砂石料或尽量用于施工区的日常洒水，少量沉渣回用作为绿化底土，沉渣的存放应采取一定的防护措施。 ②含油废水：本工程施工的机械、设备及运输车辆的大型维修可依托村镇附近的修配厂进行，无须专门布设维修场地，从而减少对沿线水环境的影响。此外，施工期不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，交由有资质的单位进行集中处理。施工场内车辆设备临时保养场地必须配备相应的污水处理设施，含油废水经初沉—隔油—絮凝沉淀处理后可回用作汽车冲洗水，不外排。 ③临水路段水污染控制措施 合理安排工期，跨水体和临水作业尽量避免雨季施工，以减少雨水径流进入水体对水环境的影响。 应在雨季到来之前完成相应的拦截措施（可用块石及围挡拦挡）。要特别注意施工期的防护问题，施工期尽量避开雨季。 还应强化管理措施，施工过程中施工人员及其他施工活动尽量减少与河水接触，禁止在河流内清洗施工机械及其他施工用具，避免将机械油污等带入河水；禁止向水体倾倒废方；禁止向河里沟里随意丢弃废土、废石、废渣。废土、开挖路段进行开挖后应尽快将开挖方运至填方路段回填，将不能利用的弃渣运至弃渣临时堆放区进行集中堆放；公路沿线水体附近尽可能避免临时堆放施工材料和废弃的土石方料，如因施工需要临时堆放时，临时堆土堆料必须采取有效的拦挡和遮盖措施，防止施工材料和废弃的土石方料被雨水冲刷后进入水体。 （3）施工人员生活污水 本工程不设住宿营地，施工人员租用周边居民住宅，施工过程中施工人员用水通过沿线村庄解决，并且员工多数聘用当地居民，因此施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。 5.1.3声环境污染防治措施 ⑴施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 ⑵筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达100dB（如打桩作业），其他施工阶段的一般施工噪声的达标距离约需200m，甚至更远。所以施工应选用低噪声低振动的施工工艺（如用钻孔灌注桩或静压桩代替冲击桩；用挖掘机代替爆破等）。噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。 ⑶将噪声较大的设备布置在远离居民区的位置，并避免高噪声设置靠近和直对邻近居民点，降低施工场界的噪声，减少施工噪声对周围的居民生活环境噪声的影响。施工车辆在经过各敏感点路段时禁止鸣笛。 ⑷建设单位应责成施工单位在施工现场通告和公布投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 5.1.4环境空气污染防治措施 (1)道路运输扬尘防治措施 ①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输，尽量避免的繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区域。 ②运输车辆的载重应符合有关规定、防止超载。 ③运送商品混凝土和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应即时进行清理。 ④运输车辆行至敏感目标分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量。 (2)施工场内扬尘防治措施 ①工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。 ②开挖和拆迁过程中，洒水作用保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应该经常洒水防治粉尘；回填土方是在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期洒水、覆盖等措施。不需要的建筑材料应及时运走，不宜长时间堆积。 ④建筑工地现场四周应设置1.8m以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应经槽帮车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；工地应设临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、建材。 ⑤工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其它功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。 ⑥施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢。施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放。 (3)其它控制 ①建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。 ②加强对施工人员的环保教育，提供全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学管理，减少施工期的大气污染。 ③施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修和清扫专职人员，保持道路清洁和运行状态良好。 ④水泥和沥青混凝土运输采用密封罐车。运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落，并规划好运输车辆的运行路线，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶，以减少粉尘对环境的影响。 5.1.5固体废物污染减缓措施 ⑴强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾在分检回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边河道、岸边、沟道、耕地、生态林地等随意倾倒垃圾和弃土、弃渣。 ⑵拆迁建筑垃圾产生量有限，并且较为分散，可用于就近低洼地的填埋、临时铺路或运往当地的建筑垃圾处理场。 ⑶施工期在人员生活驻地附近设置垃圾临时收集点，充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施，特别在施工高峰期应适当增加保洁容器和保洁人员，及时清运并定期对保洁容器进行清洗消毒。 ⑷项目在工程设计上应力求做到挖填方平衡，尽可能减少挖方量，减少对地表植被的破坏，以避免增加原有水土流失量。挖填方时的运输应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的泄漏、尽量避免产生不必要的固废。施工场地内的杂草、灌木等植物残体、土壤表层熟土等，应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2 营运期环境保护措施及建议 5.2.1生态环境保护措施和建议 建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须选择当地气候适宜的、抗病虫、易成活、快生长的本土植物种类，适时尽早尽快对工程区内外的空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强绿化管理和植被养护，以恢复植被，保持水土，改善生态，美化环境，协调景观。营运期生态环境保护措施主要做好以下几点： （1）加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。 （2）强化大桥沿线固体废弃物污染治理的监督工作，除向司乘人员加强宣传教育工作外，公路沿线的固体废弃物应按路段承包，每天进行清理。 （3）道路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保公路绿化林带不受破坏。 （4）做好土地复耕，补偿农用业地尤其是耕地面积。 5.2.2水环境保护措施 5.2.2.1运营期水环境保护措施 营运期废水主要来自于降水和路面冲洗产生的径流。路面径流在非事故状态下基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，可能泄漏汽油和机油污染路面，经雨水冲刷后造成地表水体污染，主要采取以下污染防治措施： （1）加强道路路面管理，及时清除运输车辆洒漏在路面的污染物。 （2）有条件采用植被控制措施，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，将污染物从路面径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护地表水体的目的。 （3）雨水检查井设置格栅，定期清理，保证雨水管线排水井的畅通。 （4）道路管理部门应制定完善的应急处置方案，当道路发生事故时，应及时进行路面清理，避免因雨水冲刷造成地表水体污染。 5.2.2.2收集池 本项目跨越大樟溪的桥梁排水设计方案采用事故径流收集池的设计，充分考虑在使用中的蓄积能力，一旦出现出现泄漏事故就可以实现及时的收集，事故收集池需要做好防渗处理，不会被化学品腐蚀。 降雨期间桥梁路面产生的径流量由依据《公路排水设计规范》（JTG/T D33- 2012）计算： 其中中二级及二级以下公路设计降雨重现期为3年，平均降雨强度按永泰地区暴雨量按1.3mm/min计；计算路面表面排水时，单向三车道及以下的路面汇流历时可取5min；径流系数根据可研取0.68计算，F=502.5*26=13143㎡=0.013km2，则Q=16.67*0.68*0.013*1.3*5*60=57.47m³。 根据以上估算，本项目最大收集池的有效容积应为：57.47m3，因此本项目拟设置1座收集池有效容积取58m3。该收集池兼有沉淀、隔油和蓄毒作用，可将事故径流水截留，避免事故下直接对大樟溪水质造成不良影响。事故情况下的冲洗水或初期雨水收集至收集池后再用槽车外运处理。 5.2.3环境空气污染防治措施 ⑴建议结合当地生态建设等规划，在靠近公路两侧多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。 ⑵建议实施上路车辆达标管理制度，对于排放不达标的车辆不允许其上路。此外，随着汽车工业的飞速发展和燃料的改进，也将会有助于降低公路汽车尾气的影响。 ⑶对于装有易产生扬尘的运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。 ⑷对于易产生沙尘的路段加强绿化管理，尽可能的减少起尘量。 5.2.4声环境污染防治措施 详见声环境影响专项报告章节。 5.2.5社会环境保护措施 ⑴拟建道路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产的安全。 ⑵做好环境工程的建设和维护工作，使大桥与周围环境相协调，消除大桥主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生压力。 ⑶加强大桥主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行、工作的便利。 ⑷由于拟建大桥的建成通车将对工程沿线土地价值产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避免沿途耕地资源遭到破坏，土地管理部门应加强对公路沿线各种建设用地的审批和管理。 5.2.6固体废物污染防治措施 ⑴通过制定和宣传法规，禁止乘客在桥上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和大桥两侧的清洁卫生。 ⑵对于大桥运营过程中产生的生活垃圾等固体废弃物，应在大桥沿线设置垃圾箱并组织回收、分类，并且定期集中运往城镇垃圾站和垃圾填埋场处理。 5.2.7风险防范措施 （1）设置防撞栏 设置安全防护设施，加强大桥桥梁栏杆、防撞墩等结构的强度设计，避免车辆翻入河内。不得使用无法满足重型车防撞要求的波纹梁防撞护栏。同时加强大桥运营管理，做好日常检修和维护工作，确保桥面路况良好状态和护拦等防护设施的完好。 （2）建设应急收集处理系统 本工程沿线拟设置1处事故收集池（有效池容约58m3），该收集池兼有沉淀、隔油和蓄毒作用，可将事故径流水截留，避免事故下直接对大樟溪水质造成不良影响。事故情况下的冲洗水或初期雨水收集至收集池后再用槽车外运处理。 （3）根据所装货物的性质，采取相应的遮阳、控温、防爆、防火、防震、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撤漏等措施。 （4）在发生如台风、大雾等恶劣天气时，大桥管理部门应采取措施，进行交通管制，必要时关闭交通，防止发生交通事故。 |
| 其他 | 5.3 环境保护管理计划 （1）环境保护管理计划 通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告针对本项目建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和道路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制定要求。为环境保护措施得以有效落实和地方生态环境行政主管部门对本项目建设进行监督管理提供依据。通过环境管理计划的实施，将项目对沿线环境带来的不利影响减缓至相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。本项目环境管理计划见表5.3-1。 表5.3-1工程环境管理计划 阶段 潜在的负影响 减缓措施 施工期 施工粉尘、噪声 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期撒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工 对动植物的影响 加强宣传和工程环境监理工作力度 施工生产废水，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 加强环境管理和监督，依托周边村庄已有污水处理设施处理 建筑和生活垃圾处理 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 影响现有道路的行车 加强交通管理，及时疏通道路 取土、弃土对土地影响 及时整理土地、进行土地整治 生态环境恢复大气污染和噪声污染 精心养护道路用地范围内的绿化工程 运营期 路面径流污染 采取雨水管网等措施，并收集初期雨水至初期雨水池，不使其直接排入大樟溪 危险品运输风险事故 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 交通事故 制定和执行交通事故处置计划通行车辆必须加装后防雾灯 （2）环境监测 本项目环境监测计划分为环境空气、噪声、水质三部分，具体见下表所示。 表5.3-2 施工期环境监测计划 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 大气环境 施工场地附近 TSP 每季度 1 次(施工高峰酌情加密) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 施工厂界噪声 施工生产区4个场界各设1个监测点 施工噪声 每季度 1 次，连续 2 天，昼夜各1 次 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 地表水环境 大樟溪 pH、高锰酸盐 指数、BOD5、 悬浮物、石油 类、氨氮 2 次/年 《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）Ⅲ类标准 |
| 环保投资 | 永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程概算总投资约22737.3511万元，其中环保投资288万元，占总投资的1.27%。工程环保投资估算见表 5.3-3。 表5.3-3 环保投资估算表 序号 项目 费用（万元） 备注 一 施工期 210 1.1 水环境保护措施 18 泥浆池、沉淀池、截水沟等 1.2 声环境保护措施 10 主要设备震减振、施工期围挡等 1.3 环境空气保护措施 10 防尘网、洒水抑尘等 1.4 固体废物处置 10 建筑垃圾、生活垃圾处置清运 1.5 生态保护措施 50 植被保护、恢复绿化、及时清理工地 1.6 水土保持措施 112 设置工程防治区等 二 运营期 78 2.1 环境空气保护措施 20 加强道路清洁、保证良影响雨污分流 2.2 水环境保护措施 38 加强道路清洁、保证良影响雨污分流；桥梁两侧均设置集水管，设置1个收集池。 2.3 环境风险防范措施费用 5 配套“减速行驶、安全驾驶”的警示标志或醒目的多条警示标线的设施；两侧防撞护栏； 2.4 声环境保护措施 5 禁鸣、警示标志 2.5 固体废物处 10 收集后委托当地环卫部门统一外运作进一步处置 合计 288 环保投资占总投资的1.27。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）建设单位在工程建设施工过程中，应先行规划，因地制宜地充分利用自然地形地貌，尽量减少占用土地，避免大挖大填，尽力减少植被破坏和林果砍伐。对于部分项目建设过程必要的植被清除，建设单位应严格遵守国家和地方有关法律、法规，依法伐除确需清除的一般植被，力求避免发生施工区外围植被破坏。严格禁止强砍草木和乱毁作物。 （2）建设单位必须委托有资质的单位编制《水土保持方案报告书》，并根据报告认真组织实施水土保持方案，采取水土流失综合防治措施，实行工程措施和植被措施并举，确保水土保持设施安全、稳定运行，达到控制水土流失和改善生态环境的目的。 （3）建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法征用土地，必须严格按照《土地管理法》，履行相关手续。 （4）建设单位在初步设计的线路确定和实际施工中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，使土石方开挖和筑填趋向平衡，努力减少从外调入土石方回填量，降低土地生态破坏及其损害程度。 （5）其它要求（边坡防护及水土保持）道路工程的路堤边坡防护及水土保持应采用工程措施和生态环境保护措施相结合的办法。水土保持主要工程量应按照水土保持方案落实。 | 1、符合“水保法”的要求。 2、施工期临时工程设施占地的恢复情况； 3、施工期陆域生态和水生保护措施执行情况 | / | / |
| 水生生态 | （1）加强施工管理，减少泥沙散落，优化施工工艺，减少对水体的扰动； （2）严格划定施工作业范围，在施工带内作业，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，避免对施工水域大樟溪水质的影响。 |  | / | / |
| 地表水环境 | （1）严格施工管理，采用先进施工工艺减少泥沙散落。有害物质的施工材料（如沥青、油料等）的堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖，以免雨水冲刷造成污染。工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料等）的运输过程中防止洒漏条款。禁止在大樟溪附近设置各种散装或有害物质的材料或废弃物的堆放场地，以免随雨水冲入水体，造成地表水污染。 （2）官烈大桥桥梁桩基础工程应尽量安排在枯水期施工，并做好围堰措施，桩基钻孔时以正循环回转法成孔，为防止钻孔泥浆流失和清孔过程对施工大樟溪水环境产生影响，钻孔泥浆应返回护筒内循环使用，禁止直接倒入大樟溪或堆在岸边。 （3）施工过程必须规范施工方法，应避免出现因施工操作失误引起的漏浆问题，假如遇有钻孔漏浆时，则应采取增加护筒沉埋深度适当减少水头高度或采取加稠护筒泥浆等应急措施。 （4）桥基础施工完毕，应将围堰内沙土及其它废弃物与围堰所用的各种材料清运至陆岸上。 （5）桥墩和桥梁上部施工用的混凝土均应采用罐车加管道泵送混凝土进行浇灌，要求管道泵及输送管道法兰连接处的接缝严密，以保证混凝土输送过程中不漏浆。避免在大樟溪边设置混凝土拌合站以防止施工过程中可能对水体造成污染。 （6）陆地承台基坑开挖过程中应尽量减少开挖范围，在承台施工完成后尽量恢复植被，做好水土保持工作，严禁因施工导致桥梁所在的晋江干流两岸发生水土流失现象。 （7）本工程施工废水处理后回用于砂石料或尽量用于施工区的日常洒水，废水不外排。 | 检查措施落实情况，施工单位提供施工过程中环保措施落实情况的证明和照片证据 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ⑴施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 ⑵筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达85dB（如打桩作业），其他施工阶段的一般施工噪声的达标距离约需200m，甚至更远。所以施工应选用低噪声低振动的施工工艺（如用钻孔灌注桩或静压桩代替冲击桩；用挖掘机代替爆破等）。噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。 ⑶将噪声较大的设备布置在远离居民区的位置，并避免高噪声设置靠近和直对邻近居民点，降低施工场界的噪声，减少施工噪声对周围的居民生活环境噪声的影响。施工车辆在经过各敏感点路段时禁止鸣笛。 ⑷建设单位应责成施工单位在施工现场通告和公布投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 | 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2 011）中昼间噪声排放限值≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 | （1）加强交通管理，结合路线实际情况设置合理的减速带或限速措施，严格执行限速与禁鸣。（2）加强路线车辆管理；加强路面的维修保养，保证拟建大桥的良好路况 | 拟建项目红线外25m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值，拟建项目红线25m外执行3类声环境标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输，尽量避免的繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区驶。 ②运输车辆的载重应符合有关规定、防止超载。 ③运送商品混凝土和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应即时进行清理。 ④运输车辆行至敏感目标分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量。 ⑤工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。 ⑥开挖和拆迁过程中，洒水作用保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方是，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ⑦加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期洒水、覆盖等措施。不需要的建筑材料应及时运走，不宜长时间堆积。 ⑧建筑工地现场四周应设置1.8m以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应经槽帮车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；工地应设临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、建材。 ⑨工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其它功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。 ⑩施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢。施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放。 | 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 | ⑴建议结合当地生态建设等规划，在靠近公路两侧多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。 ⑵建议实施上路车辆达标管理制度，对于排放不达标的车辆不允许其上路。此外，随着汽车工业的飞速发展和燃料的改进，也将会有助于降低公路汽车尾气的影响。 ⑶对于装有易产生扬尘的运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。 ⑷对于易产生沙尘的路段加强绿化管理，尽可能的减少起尘量。 | / |
| 固体废物 | ⑴强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾在分检回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边河道、岸边、沟道、耕地、生态林地等随意倾倒垃圾和弃土、弃渣。 ⑵拆迁建筑垃圾产生量有限，并且较为分散，可用于就近低洼地的填埋、临时铺路或运往当地的建筑垃圾处理场。 ⑶施工期在人员生活驻地附近设置垃圾临时收集点，充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施，特别在施工高峰期应适当增加保洁容器和保洁人员，及时清运并定期对保洁容器进行清洗消毒。 ⑷项目在工程设计上应力求做到挖填方平衡，尽可能减少挖方量，减少对地表植被的破坏，以避免增加原有水土流失量。挖填方时的运输应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的泄漏、尽量避免产生不必要的固废。施工场地内的杂草、灌木等植物残体、土壤表层熟土等，应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。 | 落实情况 | ⑴通过制定和宣传法规，禁止乘客在桥上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和大桥两侧的清洁卫生。 ⑵对于大桥运营过程中产生的生活垃圾等固体废弃物，应在大桥沿线设置垃圾箱并组织回收、分类，并且定期集中运往城镇垃圾站和垃圾填埋场处理。 | 检查措施落实情况 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | （1）设置砼防撞栏 设置安全防护设施，加强大桥桥梁栏杆、防撞墩等结构的强度设计，避免车辆翻入河内。不得使用无法满足重型车防撞要求的波纹梁防撞护栏。同时加强大桥运营管理，做好日常检修和维护工作，确保桥面路况良好状态和护拦等防护设施的完好。 （2）建设初期雨水收集处理系统 （3）根据所装货物的性质，采取相应的遮阳、控温、防爆、防火、防震、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撤漏等措施。 （4）在发生如台风、大雾等恶劣天气时，大桥管理部门应采取措施，进行交通管制，必要时关闭交通，防止发生交通事故。 | 检查措施落实情况 |
| 环境监测 | 按本报告中监测计划开 | 按计划开展 | 按本报告中监测计划开 | 按计划开展 |
| 其他 | 按水土保持方案认真组织实施。 | 符合“水保法”的要求、“三同时”要求并与景观环境相协调。 | / | / |

# 七、结论

官烈大桥工程位于大樟溪，是衔接塘前乡官烈片区及后尾片区的重要部分，是大樟溪南部（塘前乡官烈片区）向西部永泰县和东北部福州市区发展的纽带。本项目的实施将完善和提升官烈片区两岸的交通网，充分发挥官烈片区的区位交通等优势，加快推进物流业发展。该项目建设符合《永泰县塘前乡官烈片区控制性详细规划修编》，符合国家产业政策，工程选线和建设方案总体合理可行。 项目施工期将会对沿线两侧一定范围内的生态环境、声环境、水环境、环境空气等产生一定的负面影响，建设单位应严格执行有关的环保法律、法规、标准，认真落实各项环保措施和环保“三同时”，并加强施工期环境管理，确保各项污染物符合达标排放要求，所产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。。 福建省环境保护设计院有限公司 2024年03月

# 永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程

# 声环境影响专项评价报告

8.1 总则

8.1.1 专项评价由来

本项目涉及1座桥梁建设。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“五十二、交通运输业、管道运输业”中“131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”中“新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道”项目，应编制环境影响报告表。

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”中相关要求：“噪声：城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部”，应进行噪声环境专项评价。本项目为城市道路，应编制声环境影响专项评价。

综上所述，本项目按照《建设项目环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关要求编制《永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程 声环境影响专项评价报告》。

8.1.2 评价目的

本项目声环境影响专题评价的目的是分析和预测本项目对环境声环境的影响程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，并为声环境环保措施的选择与实施提供依据，使项目建设对声环境造成的不利影响降至最低。

8.1.3 编制依据

8.1.3.1国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01 修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修订施行）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021.8.17 修订施行）；

（4）《中华人民共和国公路法》（2017.11.05 修订施行）；

（5）《建设项目环境保护管理条例）》（2017.10.01 修订施行）；

（6）《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》（部令第 16 号，2021.01.01实施）；

（7）《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号，2007.12.01）；

（8）《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》（环发〔2010〕年 7号，（2011.01.11）；

（9）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144 号）；

（10）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环境保护部、国家发改委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、文化部、国家工商行政管理总局，环发〔2010〕114 号，2010.12.15）；

8.1.3.2规章及条例

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国务院，国发〔1996〕31号）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（生态2017年10月1日）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）；

（4）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（5）《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日）；

（6）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；

（7）《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2019年第42号）；

（8）《关于发布（地面交通噪声污染防治技术政策）的通知》（中华人民共和国环境保护部，环发[2010]7 号文）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第676号，2018.3.19修订和实施）；

8.1.3.3地方性法律及相关规划

（1）《福建省生态环境保护条例》（福建省人民代表大会常务委员会，2022年5月1日执行）；

（2）《福建省建设项目环境保护管理办法》，福建省人民政府，1998年5月30日修正；

（3）《福建省水土保持条例》，福建省人大常委会，2014年5月22日；

（4）《关于加强公路两侧建筑管理的规定》（福建省人民政府，1996年3月25日）；

（5）《福建省生态功能区划》（福建省人民政府，2010年1月27日）；

（6）《永泰县生态功能区划》（永泰县环境保护局，2003年12月1日）；

（7）《福建省生态公益林管理办法》（福建省人民代表大会常务委员会，2018年11月11日）；

（8）《福建省流域水环境保护条例》2012年2月1日起实施；

（9）《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日起实施）；

（10）《福建省人民政府关于印发福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（闽政〔2021〕4号）；

（11）《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》（闽政办〔2021〕59号）；

8.1.3.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（4）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）；

（6）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（7）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。

8.2评价等级、评价范围、评价标准

8.2.1评价等级

本项目所在地区域属于GB3096规定的3类声环境功能区域，本项目为新增一座桥梁，项目建成后评价范围内无声环境保护目标，受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），本次评价确定本项目声环境影响评价等级为三级。

8.2.2评价范围

本次声环境影响评价范围为桥梁道路中心线外两侧200m范围内。

8.2.3评价标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。本项目属于城市次干道，桥梁两侧20m±5m 为4a类声环境区，临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域划为 4a 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

表8.2-1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 声环境功能区别 | 等效声级（LeqdB(A)） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

8.3 声环境敏感目标

永泰县塘前乡官烈大桥桥梁工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及饮用水源保护区等重要生态敏感区和特殊生态敏感区，不涉及生态保护红线，也无文物保护单位。桥梁工程沿线两侧200m范围内主要为工业用地、林地、园地及水域等，无声环境保护目标。

8.4 声环境质量现状与评价

为了解本项目声环境质量现状，建设单位于2023年06月05日委托福建省闽环试验检测有限公司对本项目道路沿线环境噪声质量进行监测，本项目监测点位详见图8.4-1，监测结果见表8.4-2。

图8.4-1 监测点位图

表8.4-2 环境噪声监测结果

| 测点 编号 | 监测点位描述 | 检测结果（LAeq，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023.06.05 |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 起点处 | 68.4 | 54.3 |
| N2 | 一化厂房1 | 51.4 | 45.2 |
| N3 | 一化厂房2 | 52.1 | 44.9 |

本项目监测点位有3个，昼间声级51.4~68.4dB，夜间声级44.9~54.3dB，N1可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，N2和N3可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

8.5 施工期声环境影响预测与评价

8.5.1施工期噪声预测方法及模式

（1）预测方法及模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，本环评针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Li——距声源 Ri 米处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lo——距声源 R0 米处的施工噪声级，dB（A）；

△L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

（2）预测结果

主要施工机械不同距离处的噪声值见下表。

表8.5-1 主要施工机械不同距离处的噪声影响 单位：dB（A）

| 施工时段 | 机械 类型 | 最大声级 | 噪声源与预测点距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 土石方施工、临时施工场地 | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 |
|  | 铲土车 | 93 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 |
|  | 运输 卡车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |
|  | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
|  | 振动棒 | 93 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 |
|  | 吊车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |
| 桩基施工 | 打桩机 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 71 | 68 |
|  | 潜孔 钻机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
|  | 运输 卡车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |
|  | 振动锤 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 71 | 68 |
|  | 移动式吊车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |
|  | 切割机 | 93 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 |
|  | 电焊机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
|  | 混凝土泵车 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
|  | 菱形 挂篮 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
| 桥面及附属工程施工 | 运输 卡车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |
|  | 摊铺机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 |
|  | 切割机 | 93 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 |
|  | 电焊机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 |
|  | 电锯机 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 71 | 68 |
|  | 电钻机 | 93 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 |
|  | 移动式吊车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 |

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，该项目主要施工机械的噪声影响范围见表。

表8.5-2  主要施工机械和车辆噪声级 单位：dB（A）

| 施工时段 | 机械类型 | 限制标准 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方施工、临时施工场地 | 推土机 | 70 | 55 | 30 | 180 |
|  | 铲土车 |  |  | 60 | 230 |
|  | 运输 卡车 |  |  | 55 | 230 |
|  | 装载机 |  |  | 50 | 220 |
|  | 振动棒 |  |  | 60 | 230 |
|  | 吊车 |  |  | 50 | 230 |
| 桩基施工 | 打桩机 |  |  | 60 | 230 |
|  | 潜孔 钻机 |  |  | 50 | 220 |
|  | 运输 卡车 |  |  | 55 | 230 |
|  | 振动锤 |  |  | 100 | 250 |
|  | 移动式吊车 |  |  | 55 | 230 |
|  | 切割机 |  |  | 60 | 230 |
|  | 电焊机 |  |  | 50 | 220 |
|  | 混凝土泵车 |  |  | 50 | 220 |
|  | 菱形 挂篮 |  |  | 50 | 220 |
| 桥面及附属工程施工 | 运输 卡车 |  |  | 55 | 230 |
|  | 摊铺机 |  |  | 30 | 180 |
|  | 切割机 |  |  | 60 | 230 |
|  | 电焊机 |  |  | 50 | 220 |
|  | 电锯机 |  |  | 55 | 230 |
|  | 电钻机 |  |  | 60 | 230 |
|  | 移动式吊车 |  |  | 55 | 230 |

（3）施工期噪声影响分析

通过上表的分析可以得出如下结论：

①道路施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限 值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，此时施工噪声的影响范围比预测值大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。

②施工噪声主要发生在桩基施工、桥面及附属工程施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。

③施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种影响昼间主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地250m的范围内。本项目250m内无敏感点，因此本项目施工噪声对周边影响不大。根据实际调查资料，目前国内一般道路施工主要集中在昼间，夜间基本不施工，因此夜间施工噪声影响有限。

④拟建道路建设时间虽然较长，但对固定路段而言施工时间要短得多，实际施工噪声的影响程度应比推算值低一些，一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，限制高噪声设备的使用，并采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），降低施工噪声对环境的影响。

8.6 运营期声环境影响预测与评价

8.6.1评价方法

本项目声环境影响主要表现为道路交通噪声的影响。运营期的交通噪声等级LAeq 取决于运营期的交通量、车型、车速、车辆辐射声功率及道路的路面状况、坡度等因素。本项目为城市桥梁建设项目，本项目对桥梁声环境影响进行三级评价。

（1）预测任务

预测交通噪声昼、夜对评价区域内声环境的影响。

（2）预测模式

①公路噪声预测模式(即CGM2009 模式)

本项目交通噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的公路噪声预测模式(即CGM2009模式)：

式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

图8.6-1  有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点

ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

——线路因素引起的交通噪声修正量，dB(A)；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)；

②各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式：

式中：Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小——分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB；

Leq(T)——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。

如果某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

式中：(Leq)预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

(Leq)背——预测点的环境噪声背景值，dB。

其余符号同前。

④参数选择

a.纵坡修正量（△L坡度）

路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

式中：β——道路的纵坡坡度，%。

b.路面修正量（△L路面）

公路路面引起的交通噪声修正量按表8.6-1取值。

表8.6-1常见路面噪声修正量单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

本项目采用沥青混凝土路面，路面噪声修正量为0dB（A）。

c.声波传播途径中引起的衰减辆（△L2）

i）声屏障衰减量（Abar）计算

无限长声屏障可按下式计算  （单位：dB（A））：

式中：f—声波频率，Hz；

δ—声程差，m；

ο—声速，m/s。

有限长声屏障计算：

Abar仍由上式计算，然后根据图8.6-2进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图8.6-2中虚线表示：无限长声屏障衰减为8.5dB（A），若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB（A）。

图8.6-1有限长度的声屏障及线声源的修正图

ii）高路堤或低路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量

当预测点处于声照区时，△L声影区r=0；

当预测点处于声影区，△L声影区主要取决于声程差δ。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅尔数Nmax。菲涅尔数定义为：

式中：Nmax—菲涅尔数；

Λ—声波波长，m；

δ—声程差，m；

由图8.6-2计算δ，δ=a+b-c。

a—声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

b—接受（预测点）至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

c—声源与接受（预测点）间直线距离，m。

图8.6-2声程差δ计算示意图

iii）农村房屋附加衰减量估算值

在沿路第一排房屋影声区范围内，房屋衰减量近似计算可按表8.6-2和图8.6-4取值。

表8.6-2建筑物噪声衰减量估算值

| 房屋状况 | 衰减量ΔL | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一排房屋占地面积40～60% | -3dB | 房屋占地面积按图4.3-2计算 |
| 第一排房屋占地面积70～90% | -5dB |  |
| 每增加一排房屋 | -1.5dB，最大绝对衰减量≤10dB |  |

图8.6-3农村房屋降噪量估算示意图

iv）空气吸收引起的衰减Aatm

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=α（r-r0）/1000

式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数见表7.2-4，依据本项目多年平均气温和相对湿度，本项目预测时采用的气温是20℃，相对湿度为70%。

表8.6-3低频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数α，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率HZ |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

（三）噪声预测软件

本项目噪声预测采用六五软件工作室的EIAroN2021软件进行预测。EIAProN2021是在EIAProN的基础上，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行了全面升级，参考了户外声传播衰减计算方法国标（GB/T 17247.1、GB/T 17247.2）、交通部JTG B01公路工程技术标准等相关标准和资料，是一款符合新导则要求的噪声综合预测软件。本次评价采用该软件构建项目道路模型，采用导则推荐模式进行预测。

8.6.2预测基本参数

（1）相对交通量

根据建设单位提供的可研资料，项目各特征年预测年交通量预测结果见下表8.6-4。

表8.6-4 工可设计各特征路段交通预测结果  单位：pcu/d

| 年份 | 2026年 | 2030年 | 2035年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 3340 | 5203 | 6147 | 7123 |

根据导则要求，环评交通量预测特征年选取运营后第1年、第7年和第15年（即运营近期、中期、远期）。根据工可报告中交通量预测结果，对于工可未提供交通量数据的预测年，采用内插法计算，计算结果建表8.6-5。

表8.6-5 环评各预测年交通量（折合小汽车）预测结果  单位：pcu/d（标准小客车）

| 年份 | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 3806 | 5769 | 7123 |

（2）相对交通特征

①车型比

根据可行性研究报告，确定本项目各种车型的比重详见表8.6-6。

表8.6-6交通出现构成调查表

| 车型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型比（%） | 49.3 | 16.6 | 34.1 |

②昼夜比

由于工可未提供昼夜比，本评价类比同类公路，项目区域车流量的昼夜比为0.9:0.1，每日昼间16小时（06：00-22：00），夜间8小时（22：00-06：00）。

③折算系数

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）附录B.2，各种车辆的换算系数见表8.6-7。

表8.6-7 车辆折算系数

| 车型 | 汽车代表车型 | 折算系数 | 车型划分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7t＜载质量≤20t货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20t货车 |

（3）绝对交通量预测

拟建项目各预测年昼间和夜间预测交通量见表8.6-8，实际绝对交通量预测结果建表8.6-9。

表8.6-8 各预测年昼夜交通量  单位：pcu/d

| 路段 特征年 | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 本项目 | 3425 | 381 | 5192 | 577 | 6411 | 712 |

表8.6-9 绝对交通量预测结果  单位：辆/日

| 路段 | 预测年 车型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 2027年 | 昼间16h | 1059 | 357 | 733 | 2149 |
|  |  | 夜间8h | 118 | 40 | 82 | 240 |
|  | 2033年 | 昼间16h | 1606 | 541 | 1111 | 3258 |
|  |  | 夜间8h | 179 | 60 | 124 | 906 |
|  | 2041年 | 昼间16h | 1983 | 668 | 1371 | 4022 |
|  |  | 夜间8h | 221 | 75 | 153 | 449 |

各预测年各车型小时车流量统计见表8.6-10。

表8.6-10 昼间平均小时、夜间平均小时交通量及车辆车型分布  单位：辆/h

| 路段 | 车型 | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间小时 | 夜间小时 | 昼间小时 | 夜间小时 | 昼间小时 | 夜间小时 |
| 本项目 | 小型 | 66 | 15 | 100 | 22 | 124 | 28 |
|  | 中型 | 22 | 5 | 34 | 8 | 42 | 9 |
|  | 大型 | 46 | 10 | 69 | 16 | 114 | 19 |
|  | 合计 | 134 | 30 | 203 | 46 | 280 | 56 |

8.6.3运营期噪声源强

项目营运期噪声为车辆行驶产生的交通噪声。在道路上行驶的机动车噪声源为非稳定态源。项目营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。根据项目可行性研究报告，本项目主线设计车速为40km/h。

（1）车速

各类型单车车速预测采用如下公式：

式中：vi——i型车预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

k1、k2、k3、k4——回归系数，按表8.6-11取值；

ui——该车型当量车数；

N单车道小时——单车道小时车流量，辆/h；

ηi——该车型的车型比；

m——其它车型的加权系数；

V——设计车速；

表8.6-11  预测车速常用系数取值表

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -2.37E-05 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -1.64E-05 | -0.01245 | 0.8011 |
| 大型车 | -0.0519 | 149.39 | -1.42E-05 | -0.01254 | 0.70957 |

运营期各预测年各车型预测车速见表8.6-12。

表8.6-12  运营期各特征年预测平均行驶车速 单位：km/h

| 路段 | 预测时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 本项目 | 2027年 | 33.7 | 23.4 | 23.6 | 33.9 | 23.1 | 23.3 |
|  | 2033年 | 33.5 | 23.6 | 23.9 | 33.9 | 23.2 | 23.4 |
|  | 2041年 | 33.3 | 23.7 | 24.1 | 33.9 | 23.2 | 23.4 |

（2）各类车型的平均辐射噪声声级

各类型车辆在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算：

小型车：LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车：LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车：LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车；

Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

b.源强修正

道路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡计算按表8.6-13取值。

表8.6-13 路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正值（dB） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6~7 | +3 |
| ＞7 | +5 |

注：本表仅对小型车进行修正，大型车和中型车不作修正

道路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值按表8.6-14取值。

表8.6-14常规路面修正值△L路面

| 路面 | △L路面 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1~2 |

本项目为沥青混凝土路面，最大坡度为2.15%，设计车速为40km/h，交通量的预测年限为近期2026年、中期2032年、远期2040年，根据上述的公式，计算得到本项目各特征年车速、源强结果见表2.3-4和表2.3-5。

表8.6-15营运各期各车型预测车速 单位：km/h

| 路段 | 预测时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 本项目 | 2027年 | 33.7 | 23.4 | 23.6 | 33.9 | 23.1 | 23.3 |
|  | 2033年 | 33.5 | 23.6 | 23.9 | 33.9 | 23.2 | 23.4 |
|  | 2040年 | 33.3 | 23.7 | 24.1 | 33.9 | 23.2 | 23.4 |

各类车型在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级估算，根据上面的公式，计算得到拟建项目各时期小、中、大型车单车平均辐射噪声级见表8.6-16。

表8.6-16  运营期各类车辆单车平均辐射噪声级 单位：dB（A）

| 路段 | 特征年 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 本项目 | 2026年 | 65.7 | 64.2 | 71.9 | 65.7 | 64.0 | 71.7 |
|  | 2032年 | 65.6 | 64.4 | 72.1 | 65.7 | 64.1 | 71.7 |
|  | 2040年 | 65.5 | 64.4 | 72.2 | 65.7 | 64.1 | 71.1 |

8.6.4交通噪声预测

本项目不同特征年的交通噪声水平向贡献值预测结果及达标距离见表8.6-17。水平向交通噪声等值线图见图8.6-5~图8.6-10。

根据预测结果可知：

①按3类标准，沿线营运期近、中、远期昼夜间达标距离均为距道路边界线10m。运营期声环境3类区昼夜间均符合《声环境质量标准》中3类标准限值。

②随着离中心线距离的增加，噪声影响先减弱后呈增加趋势，分析其原因：本次预测选取的道路中心位于道路弯曲处，因此预测点受两段道路的影响。

③随着交通量的增加，噪声影响日益增加；运营期近期噪声影响最小，中期增大，远期影响最大；

④根据项目沿线土地利用规划图，运营期沿线无规划声环境敏感保护目标，因此本次评价不对其提出噪声防护控制距离要求。

表8.6-17  道路两侧交通噪声预测结果一览表 单位 dB(A)

| 预测年 | 预测时段 | 距路中性线距离(m)下的交通噪声预测值 dB(A) | 达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 3类 |
| 2027 | 昼间 | 55.46 | 54.36 | 53.51 | 53.14 | 53.02 | 53.18 | 53.68 | 54.41 | 55.13 | 55.6 | 55.73 | 10 |
|  | 夜间 | 48.28 | 47.1 | 46.22 | 45.87 | 45.75 | 45.81 | 46.13 | 46.63 | 47.13 | 47.48 | 47.58 | 10 |
| 2033 | 昼间 | 56.34 | 54.96 | 53.88 | 53.43 | 53.25 | 53.37 | 53.84 | 54.55 | 55.24 | 55.7 | 55.82 | 10 |
|  | 夜间 | 49.3 | 47.8 | 46.66 | 46.21 | 46.02 | 46.04 | 46.33 | 46.81 | 47.28 | 47.62 | 47.72 | 10 |
| 2041 | 昼间 | 57.47 | 55.77 | 54.41 | 53.84 | 53.59 | 53.66 | 54.08 | 54.75 | 55.41 | 55.85 | 55.97 | 10 |
|  | 夜间 | 49.51 | 47.96 | 46.76 | 46.29 | 46.08 | 46.09 | 46.38 | 46.85 | 47.32 | 47.65 | 47.75 | 10 |

图8.6-5 近期2027年昼间交通噪声等值线图

图8.6-6 近期2027年夜间交通噪声等值线图

图8.6-7 中期2033年昼间交通噪声等值线图

图8.6-8 中期2033年夜间交通噪声等值线图

图8.6-9 远期2041年昼间交通噪声等值线图

图8.6-10 远期2041年夜间交通噪声等值线图

不考虑任何降噪措施的情况下，预测结果表明：

4a 类声环境功能区：运营近期、中期、远期昼间最远达标距离均在道路边界处，夜间最远达标距离分别为距道路边界约10m、10m、10m，本项目沿线 4a 类声环境功能区满足要求。

3类声环境功能区：运营近期、中期、远期昼间最远达标距离均在道路边界处，夜间最远达标距离分别为距道路边界约10m、10m、10m，本项目沿线3类声环境功能区满足要求。

- 声环境保护目标影响分析

根据现场调查，本项目桥梁工程周边 200m 范围内无现状声环境保护目标，无在建声环境保护目标，且周边规划用地无居住用地，故桥梁工程运营期产生的噪声对周边环境影响较小。

8.7 噪声减缓措施

8.7.1施工期噪声污染防治措施

为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声活动，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》等文件的相关要求，项目施工期必须采取如下噪声防治措施：

⑴施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

⑵筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达85dB（如打桩作业），其他施工阶段的一般施工噪声的达标距离约需200m，甚至更远。所以施工应选用低噪声低振动的施工工艺（如用钻孔灌注桩或静压桩代替冲击桩；用挖掘机代替爆破等）。噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。

⑶将噪声较大的设备布置在远离居民区的位置，并避免高噪声设置靠近和直对邻近居民点，降低施工场界的噪声，减少施工噪声对周围的居民生活环境噪声的影响。施工车辆在经过各敏感点路段时禁止鸣笛。

⑷建设单位应责成施工单位在施工现场通告和公布投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

综上所述，在采取以上噪声防治措施后，本工程在施工期产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围之内。

8.7.2运营期噪声污染防治措施

本项目运营期的噪声源为过往的车辆，车辆通过车次多，车辆车型、车况各异，难以控制，因此本项目拟采取的噪声污染防治措施主要从噪声传播途径和声环境保护目标自身控制。

结合本项目周边情况和建设规划，本项目拟采取的降噪措施包括针对项目建设单位，市政、交通工程和规划部门，敏感建筑建设单位等提出应采取措施和反馈建议，主要如下：

（1） 项目建设单位

① 采用沥青混凝土路面，可以减少车辆通行的噪声影响。

② 在道路两侧进行行道树栽种，可降低部分交通噪声影响。

③ 在进入居住区、学校前路段设禁鸣、限速标志，保持线路通畅，减少鸣笛噪声扰民。

④ 优化设置交通标志和道路减速设施，降低道路交通的噪声影响。

⑤ 加强绿化带植被的管理和维护，发现有枯竭、死亡植被，在无法挽回的情况下，及时进行补栽，保证隔离带的降噪效果。

（2） 市政、交通工程和规划部门

本项目建成后还需与市政、交通和规划部门加强沟通，提出合理建议：

① 对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。

② 强化公路行车组织管理，限流分流，错时避峰，控制车流量，保证道路畅通。

③ 加强道路交通管理，发展智能交通，保持区域内车辆有序、畅通形势，避免引起交通堵塞，降低交通噪声。

8.8 声环境管理、监测计划

8.8.1环境管理

8.8.1.1施工期

本项目施工期间施工单位应设置环境管理机构，配备环境管理人员，施工单位应做好如下工作：

（1）环境管理机构设置

为了加强该工程施工期的环境管理，严格控制新污染，保护和改善项目区域环境质量，结合工程的特点，施工期间可由建设单位配置环保专职人员1人，专门负责本工程的环境保护管理工作。

（2）施工期环境管理职责

为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本评价明确其环境管理的主要职责为：

①贯彻执行国家、地方生态环境保护相关法律法规和标准。

②随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施。领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案。

③施工过程中监督各个施工期的环保措施实施情况，并对污染物排放情况进行记录、汇总。

④在施工过程中编制项目环境保护和环境监测计划，设计并组织实施；建立建全各种规章制度，并检查督促实施。按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。

⑤协同当地生态环境主管部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议，并做好统计工作。

⑥负责宣传环保相关知识，提高施工人员的环保意识。

⑦落实经生态环境主管部门批复的工程环境影响报告表中的环境保护措施，在工程建设施工合同中应包括环境保护、水土保持有关条款，明确相应的责任与义务。

⑧监督施工单位环保设施的建设实施情况、环保设施的处理效果等。

⑨负责筹措环保措施需要的经费，确保各项环保能够顺利落实。

8.8.1.2运营期

本项目建成后，建设单位应配合市生态环境局，管理好工程的绿化工作，禁止该路段车辆超速、超载行驶、超高行驶等工作，保持路面平整，及时填补路面坑洼地，保持路面清洁。

8.9 声环境影响评价专题结论

本工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的辐射噪声及车辆噪声。通过

加强施工管理、选用低噪声施工设备、加强施工设备的维护保养、建立高噪声设备隔声屏障，可大大降低施工噪声对外环境的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

根据预测，在落实好各项噪声防治措施下，施工期运营期本项目噪声对周边

影响较小。

附件

附件 1 项目委托函

附件 2 项目初步设计批复

附件 3 项目土石方利用说明函

附件 4 本项目检测报告

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目平面布置图

# Text boxes

本项目

表土堆场

施工场地